## Slide 1
P1実験・アクリルを用いた
Cherenkov ring 観測
2017年度 課題研究P1
京都大学理学部
太田 寛明
中脇 稔貴
1. 目的・動機
2. 原理
3. 実験概要
4. 実験装置
5. 結果
6. 考察

## Slide 2: 1. 目的・動機
目的
―アクリルを用いたチェレンコフ光の観測
動機
―チェレンコフリングを実際に観測したい
―2008年度のP1実験では、球面鏡の反射を利用してリングを
観測しようと試みたが、明確な結果は得られなかった
実用性
―Super-Kで用いられているものと同じ原理
―当検出器により粒子の速度が求まるので、他に運動量
等が分かれば、荷電粒子の質量から粒子を識別できる
―Belle実験では、荷電Ｋ/π粒子の識別に用いられている
Notes: ≪粒子種別≫
しかし今回の実験では位置分解能が著しく不足していて、標的粒子を定めて、そのおよその速度から逆算して、リングを検出できるように装置を作成した
≪運動量特定≫
偏向磁石等

## Slide 3
チェレンコフ光
―荷電粒子がアクリル中を“超光速”で
運動すると生じる
⇒荷電粒子の速度＞物質中の光速
“ ”
右図より ( として)
―位置情報を保持する光検出器⇒円状に観測される
θ
particle
2. 原理
Notes: <宇宙線>
対象：宇宙線ミューオン
理由：地上付近で容易に観測できる宇宙線だから
≪チェレンコフ光発生要因≫
荷電粒子が物質中を通過すると、物質の局所的電磁場が乱される。物質の原子中の電子は、通過する荷電粒子の場によって動かされ、偏極する。場の乱れが通過したあと、電子が再び平衡状態に戻ろうとするとき、光子が放出される（伝導体においては、光子を放出することなく平衡状態に戻る）。通常の場合には、光子は破壊的に干渉しあい、放射は検出されない。しかし場の乱れがその物質中の光速を超えて伝播するとき、光子は創造的に干渉しあい、観測される放射は増幅される。 Wikipedia参照

## Slide 4
チェレンコフ光
―右図のように最大半径から、チェレンコフ角θが求まり、
粒子の入射速度が計算可(アクリルの厚さをdとすると)
―1cm当たり、放出される光子数(Zは陽子数)
―当たりの入射光子数
今実験でのチェレンコフ光の生成の原因荷電粒子
―地上付近で容易に観測できる宇宙線ミューオンと考える
アクリル
photon
θ
光検出器
最大半径R
particle
Notes: <宇宙線>
対象：宇宙線ミューオン
理由：地上付近で容易に観測できる宇宙線だから

## Slide 5
代表的なチェレンコフリング観測方法
①球面鏡を用いた間接的観測 ←2008年度P1実験
②直接観測 ←本実験

## Slide 6
①球面鏡を用いた間接的観測―2008年度P1実験
―チェレンコフ光を、球面鏡を用いてCCDカメラで観測可能な
光量まで増幅して観測
PMT
PMT
IIT (Image
Intensifier
Tube)
球面鏡
(Spherical Mirror)
2008年度
課題研究P1発表会スライドより
Notes: 宇宙線が発するチェレンコフ光を、球面鏡でピカッと反射させて、その反射光が結ぶ像をCCDカメラを用いてパシャっと撮影
微弱なチェレンコフ光をIITを用いてCCDで観測可能な光量まで増幅
<<特徴>>
宇宙線が物質中を通る祭に発するチェレンコフ光を
球面鏡を使って反射させ、IITによって位置情報を保たせたまま
増幅し、最終的にCCDカメラに接続してあるPCで画像を保存する。

## Slide 7
①球面鏡を用いた間接的観測―2008年度P1実験
メリット
―高精度な角度分解能
―多光量
デメリット
―検出器のサイズが大きい
―斜め入射の場合正確に観測できない
Notes: 輻射体内でのチェレンコフ光放出点の不定性を抑えることにより、チェレンコフ角の精度が上昇する

## Slide 8
②直接観測―本実験
―チェレンコフ光を、位置情報を保持しつつ検出
―Super-Kでは、この方法で約13,000本のPMTを用いて
チェレンコフリングを観測している
PMT1~4
アクリル
photon
光検出器

## Slide 9
②直接観測―本実験
メリット
―検出器をコンパクトに作成可
―粒子の飛来方向を問わない
―リングとして直観的な形で検出
デメリット
―チェレンコフ角の精度が前者のものに及ばない
―高い位置分解能が必要
―前者と比べて少光量
Notes: ≪粒子の飛来方向を問わない≫
斜め入射の場合楕円のリングになるが、光量が同時に分かれば飛来方向もわかる

## Slide 10
今回の実験
―アクリルの屈折率n = 1.49
―宇宙線ミューオンのγ因子 ≈ 9.0±2.5 ⇒β ≈ 0.992±0.004
―放射角θ ≈ 47.4±0.2 deg
―1channelの検出面の大きさ ≈ 0.17
→アクリルの大きさを決定
―厚さ14mm、61mm四方、84mm四方
―最大リング半径≈15mm
―1channel当りのphoton数期待値
≈1.5photon

## Slide 11
検出器の概要
PMT1~4
アクリル
photon
MAPMT1
MAPMT4
MAPMT2
MAPMT3
MAPMT1~4
Notes: <<特徴>>
ミューオンが鉛ガラスを通過し、チェレンコフ光が生じる
光が16*4ch（赤と青）のPMTに到達し、その内PCに接続されている32ch（赤）については信号が発生し、
光の発生を確認できる。

## Slide 12
検出器の概要
この検出器は64ch（青と赤）
あるが、PCに接続されている
のは赤い部分の32chのみ。
検出器のおよそ中心に、垂直
に入射した宇宙線ミューオン
に着目して、円形の信号を観
測することを目的とした。
MAPMT1
MAPMT4
MAPMT2
MAPMT3
Notes: <<特徴>>
ミューオンが鉛ガラスを通過し、チェレンコフ光が生じる
光が16*4ch（赤と青）のPMTに到達し、その内PCに接続されている32ch（赤）については信号が発生し、
光の発生を確認できる。

## Slide 13
チェレンコフ”リング”……SKで見られたもの
  によるイベント:
3. 実験概要
写真提供 東京大学宇宙線研究所 神岡宇宙素粒子研究施設

## Slide 14
宇宙線ミューオン/アクリル媒質
  宇宙線は高エネルギー
  媒質-光電面間を離したら？
    放出角
    アクリル屈折率
    →全反射！
      するとこれもだめ…？

## Slide 15
光学グリース導入！
  屈折率
    チェレンコフ光が光電面に届く！
  これをアクリルに塗りたくり、PMTを
  貼り付ければＯＫ
  ⇔アクリルと光電面は離せない…
  “リング”は断念。”サークル”を見る。

## Slide 16
4. 実験装置

## Slide 17
検出器本体
17
至HV
読み出す信号(NIM)
読まない信号

## Slide 18
16ch
MA
PMT
ア ク リ ル
遮光

## Slide 19
32ch FADC
  NIM入力は16ch
32ch入れたい場合はこっち

## Slide 20
中継回路
  NIM32本→FADC用フラットケーブル

## Slide 21
生データ
…これがあと31ch分
5. 結果

## Slide 22
データの加工
  ベースライン＝トリガ手前の平均
  光量＝ベースラインからの積分
  光量をグレースケール化
    黒:来てない ↔ 白:めっちゃ来てる
  実際のPMTの配置に合わせたマス目をこの色で塗ると…？

## Slide 23
チェレンコフリング(サークル)

## Slide 25
暗電流を積分していた
  >ベースラインのサンプル数を増加
リン…グ…？

## Slide 26
chによってゲインが違う
  >オシロスコープで確認し、光量に重みづけ
……
リング判別不能

## Slide 27
何か見えた
  チェレンコフ光には違いないはず
リングは(ほぼ)見えない
  見えたらしき一例：速度を求める試みを思案中
  見えない原因
6. 考察

## Slide 28
考えられる要因
  暗電流の寄与…ベースラインの決定法
  複数イベント…解像度の改善
  死角…一体型の検出器
MCP-IIT-CCDがあれば…

## Slide 29: 謝辞
指導教員の市川さん
TAの上地さん・吉田さん
通りすがりに助けて頂いた高エネ研のみなさん
＆
ここまでご清聴頂いたみなさん
ありがとうございました

## Slide 30
考えられる要因
  暗電流の寄与…ベースラインの決定法
  複数イベント…解像度の改善
  死角…一体型の検出器
MCP-IIT-CCDがあれば…

## Slide 31
導出
2p実用性、補足
よりβ～1ならば放出される光量は、水中での粒子の飛程に比例する。また粒子の飛程は最初のエネルギーに依存するので、光量から粒子のエネルギーを決定できる

## Slide 32
導出
3p~チェレコフ光補足
右図より
電荷Zeをもつ粒子が厚さLの物質を通過するとき、単位振動数、単位立体角あたりのエネルギー損失は次のよう
ここで、
立体角にわたって積分すると
θ

## Slide 33
導出
これをћω,Lで割ると単位振動数、単位長さ当たりに放出される光子数が得られ、
波長で表すと、
Photomultipliersの最も高感度な波長範囲は350nm(=λ1)～550nm(= λ2)であるからそのもとで積分を行うと

## Slide 34
導出
単位面積あたりの光子数は
検出数期待値νは、
(S:検出面の面積 P:量子効率~30%⇒)
今n=1.49,β≈0.992,Z=1より、
より、最大リング半径をRとすると