## Slide 1
0νββ探索実験AXEL
大型試作機にまつわる苦労話エトセトラ
京都大学 高エネルギー物理学研究室
中村 和広
for the AXEL Collaboration
2020年12月25日
MPGD&アクティブ媒質TPC合同研究会@神戸大学

## Slide 2: 宣伝
このトークで紹介する大型試作機開発にまつわる苦労話が 次号の高エネルギーニュース3号に掲載されます！

## Slide 3: ニュートリノを伴わない二重ベータ崩壊(0νββ)
ニュートリノはマヨラナ粒子か？
  ニュートリノが異常に軽い理由
  物質優勢宇宙の謎
0νββの特徴
  非常にまれな現象
  電子の運動エネルギーの和がQ値に一致
Q値=2458 keV
Q値に一致する特徴的なピークの発見を目指す

## Slide 4: 0νββ探索に必要なサイズと時間
BG-limited case
If BG free
~500kg-yr
1 ton x 10yr
100 ton x 10yr
1 ton x 10yr
Background-free && ton-scale detectorが必要
Phys. Rev. Lett. 117 (2016) 082503.

## Slide 5: AXEL実験
高圧キセノンガスTPC
特徴
  高圧キセノンガス
  高エネルギー分解能
  飛跡再構成
背景事象の除去に有効
安価に大型化が可能
Xe1トン && ΔE=0.5% (FWHM)@Q値を目指している
シミュレーションで得られた0νββの飛跡
0νββの飛跡には2個のblobがある(終端が2個あるため)

## Slide 6: ELCC (Electroluminescence Light Collection Cell)
EL過程を応用
  なだれ増幅をともなわない比例蛍光過程
  分解能を保ったまま電離電子を光子に変換・増幅が可能
モジュール構造
  大型化が容易
  堅牢な構造のため、位置依存性が生じにくい
100 V/cm/bar
3 kV/cm/bar

## Slide 7: AXELロードマップ
2024 –
1000L(40 kg)検出器
202X –
1トン検出器
180L試作機
2018 –
(4.5 kg@8bar)
Q値(2.5 MeV)付近での性能評価
大型化の技術確立
10L試作機
2014 – 2018
(~0.005 kg@8bar)
実験コンセプトの原理実証

## Slide 8: 180L試作機
段階的に大型化
  phase1: 3ユニット(156 ch)
  phase2: 12ユニット(672 ch)
  phase3: 27ユニット?(1503 ch ?)
phase1
phase2
phase3 ?
現在アップデート中
phase1で得られたγ線(662keV, 137Cs)の飛跡

## Slide 9: phase1初期に得られた設計への教訓
メッシュの切れ端による放電や貫通穴を伝った放電が問題になった
  いかにメッシュの切れ端を減らすか？
  貫通穴のない設計

## Slide 10: 教訓を基にしたELCCの新設計
メッシュのほつれ対策
  メッシュの生産・加工を行う(株)くればぁに相談
  焼結メッシュを用い、カット方法を工夫することでほつれが改善
コネクタを用いた接続によって、貫通穴を作らない&&フレームへの固定時の作業性改善
焼結メッシュ
ゆがみにくいというメリットも
PDN-20-7
OP-50-2

## Slide 11: 性能評価 with 3.8bar
133Baと22Naと137Csのガンマ線による性能評価(最大662 keV)
  a√Eとa√E+bEの関数でQ値 (2458 keV)まで外挿
エネルギー分解能 (FWHM)はそれぞれ
ΔE = (0.3989 ± 0.0050)√E [keV]
ΔE = (0.3877 ± 0.0469)√E + (0.56 ± 2.46) x 10-3 x E [keV]
ΔE/E = 0.80 — 0.84% (FWHM)@Q値
線形要素はほぼゼロ！

## Slide 12: phase1で直面した課題
DAQが安定して動かない
  フロントエンドボードには、我々が開発したAXELBOARDを利用
  データ取得のために、ボードの再起動を数回〜数十回繰り返すことになる(ことがある)
  データ取得中に突然データがとれなくなる (ことがある)
ELCCでの放電
  数時間に1回程度インターロックが作動
  ガス圧を5.5 barにあげると放電が多発 （ELCCへの印加電圧∝3kV/cm/bar）
DAQトラブルの原因を特定&対処
ELCCでの放電の原因箇所を特定&対処
AXELBOARD
MPPCへの電源供給
個々のMPPCの電源電圧の微調整
dead-time freeのデータ取得 (5MSPS)
ダークカレントの監視 (40MSPS)
目標圧力：8 bar

## Slide 13: DAQトラブル対策
熱対策
  クリーンルーム内の温度が4月の時点で30℃近くまで上昇していた
  熱源（真空ポンプ、循環ポンプ、ゲッター）をカーテンで分離
  エアコンの冷気をHEPAフィルタに直接取り込む
  FPGAにヒートシンクを取り付ける

## Slide 14: DAQトラブル対策
熱対策の効果
  クリーンルーム内の温度：28℃→23.5℃
  1日の温度変化も小さくなった (2℃→0.5℃)
DAQの不調は改善せず
温度変化が小さくなったことで光量の時間揺らぎが減少 → エネルギー分解能が向上
光量の時間変化
熱対策前
熱対策後

## Slide 15: DAQトラブル対策
ファームウェアのバグが原因と判明
  AXELBOARDはトリガーボードに対して600 ns(160 MHz, 96 clock)ごとに 同期信号を送っている
  各ボードから送られる同期信号は356.25 ns(57 clock)以内で同期していないとトリガーが発行されない仕様にもかかわらず、同期させる機能が未実装だった（AXELBOARDはPCからUDP通信でリセットさせていたため、各ボードはバラバラのタイミングで同期信号を送っていた）
  これまでDAQが動いていたときは、再起動を繰り返す中でたまたま全ボードが同期したタイミングであったことが判明
ファームウェアを修正し、トリガーボードからLVDS通信によってAXELBOARDを同時に初期化することで同期するようにした
再起動を数十回繰り返さないとDAQが動かない問題を解決
MPPCs
(56ch)
AXELBOARD
MPPCs
(56ch)
AXELBOARD
MPPCs
(56ch)
AXELBOARD
MPPCs
(56ch)
AXELBOARD
トリガーボード
HUL
LVDS通信
A
同期信号

## Slide 16: ELCCでの放電対策
放電箇所の特定
  これまでは放電痕の位置から想像するしかなかった
  放電痕が残らないような放電はわからない
チェンバー内にUSBカメラをインストールして放電の様子を記録
放電位置の特定につなげる

## Slide 17: カメラのインストール
カメラからのアウトガス対策
  真空用USBケーブルに交換
  真空用エポキシでカメラをポッティング+真空脱泡
ELCCが見えるようにカメラをインストール
アウトガス・リークレート：1.96 x 10-6 Pa・m3/sec → Swagelok系と同程度
カメラ

## Slide 18: 放電箇所の特定
動体検知アプリmotionで動体検知
外周部で放電が起こりやすい
外周部の裏側にGNDがなかったのが原因
データ取得中のDAQトラブルも放電が 原因だったことが判明
電場が集中
anode電極
GNDメッシュ
ポリイミドシート(t125um)

## Slide 19: ELCCの放電対策
放電対策の効果
  5.3barまでは比較的安定的に電圧がかけられるようになった
  8barでの測定には十分か？というとまだ心許ない
課題
  側面の溝だけではモジュール間での放電が抑えきれない
  焼結メッシュを用いてもまだ多少のほつれが生じてしまう
電場が集中
電場の集中を防ぐ
GND電極
モジュール側面にミゾを彫って
沿面距離をかせぐ

## Slide 20: もっと放電しにくいELCCを！！
フタ構造ELCC
  モジュール間にフタをすることで放電に強くする

## Slide 21: もっと放電しにくいELCCを！！
メッシュの端を樹脂で溶着できないか？
  フッ素樹脂溶着の技術をもつ(株)陽和に相談
  メッシュの溶着方法について、かなりポジティブに検討していただけた
http://www.yohwa.co.jp/technology/ptfe.html

## Slide 22: もっと放電しにくいELCCを！！
PFA溶着メッシュの試作品
  溶着後は完全にほつれを無くせそう
  溶着面の強度もかなり強い
溶着箇所（幅1mmで溶着）
ELCCの形に溶着したメッシュを発注
次のELCCに組み込む予定

## Slide 23: 将来に向けたR&D

## Slide 24: 物理探索で予想される主要なバックグラウンド
圧力容器に含まれる214Bi由来のガンマ線（2447 keV）のガンマ線
  0νββ崩壊Q値（2458 keV）とエネルギー差が0.4%しかないのでエネルギーカットだけでは除去できない
  Fiducial&エネルギーカット後も年100イベント程度の混入が予想
圧力容器：~10トン
→ 5 x 105 event/year
arXiv:1106.3630v1

## Slide 25: バリウムイオン検出
0νββ崩壊で生じた136Xeの娘核である136Ba++イオンを検出できれば、究極のバックグラウンドフリーが実現！
Baイオン検出に挑戦
Baイオン検出機構をAXELに組み込むために、PMTを側面配置するためのR&Dにも取り組んでいる
詳細はCoffee Breakにて

## Slide 26: まとめ
0νββ探索のための高圧XeガスTPC AXEL
  大型化の確立のノウハウの獲得に向けて180L大型試作機を開発中
  168chのMPPCを用いた性能評価ではQ値への外挿で0.8—0.84%のエネルギー分解能を得た
将来に向けたR&D
  究極のバックグラウンドフリーを目指してバリウムイオン検出に取り組んでいる
  バリウムイオン検出のために、フォトカップリングによるPMTの側面読み出しにも取り組んでいる
phase1では多くのトラブルに悩まされたが、確実に一歩ずつ前進している
今後の進展に乞うご期待！！

## Slide 27: Back Up

## Slide 28: その他のトラブル〜大気混入〜
昨年のMPGD&TPC研究会でも紹介した内容の経過報告
昇圧ポンプの故障により、Xeに大気が混入
Xeを自前の蒸留で復活させられるかを試した
事故後1年半が経過した現在でもまだ結論出ていないが、
Xeの蒸留結果はダメそうな雰囲気

## Slide 29: その他のトラブル〜大気混入〜
前回までのお話
  液化回収ビンを液体窒素にゆっくり上げ下げすることで蒸留を行ったところ、EL光の増加が確認された
  RGAを導入してガス分析をしたところ、~5,000 ppmの窒素が含まれていることが判明（ゲッターに通すには~100 ppmまで下げたい）
HP180L
miniCham(3L)
真空ポンプ
液体窒素デュワー
回収ビン(500mL, ヒーター有)
口元ヒーター (凍結防止用, 170K以上固定)
本体ヒーター (温度センサが中央部のみ)
}
< 2barA(G)
miniCham内でシンチ・ELを測定 —> 純度を評価

## Slide 30: その他のトラブル〜大気混入〜
その後の進捗状況
  沸点が-185.7℃の液体アルゴンで蒸留すれば、計算上は窒素濃度を50 ppmまで下げられる
  アルゴン蒸留後は<1,000 ppmであることがわかったが、RGA内の真空度が悪くてそれ以上の評価ができない（RGAの要求真空度のO(10-7)Paに対して、3x10-6 Paまでしか到達できない）
  そもそも、ターボポンプの性能が1x10-5 Paまでしか保証されていないことが判明
  ターボポンプを交換して真空度の向上を目指す &&(株)日本エーピーアイにガス分析を依頼することを検討中

## Slide 31: 先行研究でのバリウムイオン検出
固体キセノン中にトラップされたバリウム単原子イオンに572 nmのレーザーを当てると、619 nmの波長で発光することがnEXOグループにより報告されている
AXEL検出器にインストール可能な形で、この発光の検出を目指す
arXiv:1806.10694
M2 菅島

## Slide 32: AXELでのバリウムイオン検出
カソードトップに銅電極を配置し、固液共存のキセノンをつくる
Baイオンを固体キセノン中に取り込む。レーザー光による発光スペクトルからBaイオンの存在を同定
電気力線
cathode
Solid Xe
Liquid Xe
Gas Xe
ELCC (anode)
laser
gas Xe
cathode
Cu
photo sensors
field cage
PMT
HDPE
液体窒素
136Ba++
Baイオンを固体キセノン中へ輸送できるか？
10Kの固体キセノン中での発光は観測されているが、160Kでの発光スペクトルは未知
M2 菅島

## Slide 33: Baイオン検出 phase0
Baイオン源を購入（HeatWave Labs, Inc. Model 101139-07）
電流量からBaイオンの量を知る（ファラデーカップ）
キセノン中でもバリウムイオン源が使えるかを検証
Ba Ion Source
E field generation
E
cathode
S/L Xe
A
-100V
ガラスチェンバーを割ってしまったり、リークに悩まされたりと苦労は多いが、 測定まであと一歩という状況
M2 菅島

## Slide 34: Baイオン検出 phase1
大量のバリウムによる発光を分光
  大量のバリウムイオンにレーザーを照射して、発光スペクトルの変化を観察
  Baイオン1原子に感度をもつ測定につなげる
M2 菅島
laser
分光器
Baからの発光
反射光から液面をモニタ
laser
反射光
分光器
Baイオン源
浜松ホトニクス
C13555MA

## Slide 35: PMT側面読み出し
Baイオン検出のために、PMTをフィールドケージの電極部分に配置したい
  PMTはフィールドケージの電位に浮いているため、 そのままでは信号が読み出せない
  PMTの信号でLEDを光らせて、フォトカップリングによる読み出しができないか？
ELCC (anode)
laser
gas Xe
cathode
Cu
photo sensors
field cage
PMT
HDPE
PMT
シンチレーション光
LED
MPPC
数十 kV
~0 V
M1 樫野

## Slide 36: Spiceシミュレーション
PMT
LED
PMTからの出力電流
LEDに流れる電流
シミュレーション上ではうまくいきそう
来月中に実機での動作を目指す
M1 樫野
100 uA
11 mA