## Slide 1
0νββ探索のための高圧キセノンガスTPCの開発:
試作機の性能評価と有感体積拡大に向けた研究
高エネルギー物理学研究室
吉田 将
2021/02/05
D3発表会

## Slide 2
Introduction
0νββ
Detector concept

## Slide 3
Physics
二重ベータ崩壊… 2νモードと0νモード, 1回のβ崩壊は抑制
候補核種: 48Ca, 76Ge, 100Mo, 130Te, 136Xe, etc.
0νββの発見
=ニュートリノのマヨラナ性の直接証拠.
軽いニュートリノ質量や
物質優勢宇宙の起源に迫る.
※136Xe

## Slide 4
Normal Ordering?
ν交換に寄与するマヨラナ有効質量
BG-limited
BG-free
Figure from PDG2019
a few ton
x a few years
a few ton
x a few years
a few hundred
ton
x a few years
ton-scale & BG-free を高圧キセノンガスTPCで実現したい
ν振動実験は
順階層(m1 < m2 < m3)を示唆

## Slide 5
AXEL concept
高圧キセノンガスTPC
二重ベータ崩壊核: 136Xe
高エネルギー分解能 - エレクトロルミネッセンス(EL)読み出し - 独自の電離電子検出機構(ELCC)
大質量 - 136Xeの濃縮が可能 - 検出媒体 = 崩壊核 - 拡張可能な電子検出面
背景事象除去 - 三次元飛跡再構成
Scintillation
Drift electrons
VUV PMTs
シンチレーション光検出
ELCC
電離電子検出
A Xenon ElectroLuminescence detector

## Slide 6
ELCC(Electroluminescence Light Collection Cell)
電子をセルに引き込んでEL → エネルギー測定+飛跡検出
低い位置依存性
堅牢構造 & ユニット化 → 容易に大型化可能
EEL
Edrift
e-
e-
e-
Xe
Xe
Xe
EL-photon
線形増幅→低ゆらぎ
EL過程
E = 3 kV/cm/bar
1 unitのMPPCアレイ部
今回は3 unitsで構成

## Slide 7
Performance Evaluation
Setup
Measurement
Energy resolution
Track image

## Slide 8
Detector
フィールドケージ, PMT
ELCC
圧力容器, フィードスルー
MPPC波形取得回路
56 ch/unit x 3 units = 168 ch
フレキシブル基板のケーブルを通して 波形取得回路へ.
1 unitにつき1枚の回路
L 10 cm
φ 16 cm
AXEL 180L試作機 phase1.1

## Slide 9
Measurement
Getter
Molecular
Sieve
180L
prototype
Dew Point
Monitor
Pump
導入キセノン圧力: 3.8 bar
2種類のフィルターを通して純化.
  モレキュラーシーブ: H2O, O2, CO2
  ゲッター: N2も
キセノン純度を露点計でモニター.
  キセノン導入後4日間の事前純化で水分量 < 0.2 ppm
  測定中も継続して純化
5日間DAQ
Edrift = 100 V/cm/bar
EEL = 3 kV/cm/bar
  1日2回程度放電
  インターロックが電圧を落とす. → 手動回復
線源: 133Ba, 22Na, 137Cs
: 測定期間
純化
133Ba
133Ba
22Na
22Na
137Cs
複数の線源を用いて
ガンマ線のエネルギーに対する分解能の依存性を確認.

## Slide 10
Analysis/Cut・Correction
fiducial cut: 完全に収まるイベントのみ残す.
  xy方向: 最外層chにヒットしているイベントをcut
No cut → xy fiducial cut → z fiducial cut : total 15% efficiency
x 35%
x 40%
1ラン(2 – 3時間)ごとに
  EL増幅率を全チャンネルで揃える補正
  大光量に対するMPPC出力の非線形性の補正
全ランをまとめて
  光量の時間変動の補正
  ドリフト中の電子吸着の補正
accept
ELCC
Cathode
z
2 cm
9.975 cm
accept
# of photons ( /μs)
# of observed (/µs)

## Slide 11
Analysis/Cut・Correction
fiducial cut: 完全に収まるイベントのみ残す.
  xy方向: 最外層chにヒットしているイベントをcut
No cut → xy fiducial cut → z fiducial cut : total 15% efficiency
x 35%
x 40%
1ラン(2 – 3時間)ごとに
  EL増幅率を全チャンネルで揃える補正
  大光量に対するMPPC出力の非線形性の補正
全ランをまとめて
  光量の時間変動の補正
  ドリフト中の電子吸着の補正
accept
ELCC
Cathode
z
2 cm
9.975 cm
accept
# of photons ( /μs)
# of observed (/µs)
29.68 keV
33.62 keV
384 keV
356 keV
303 keV
~326 keV
~273 keV
511 keV
~481 keV
~632 keV
662 keV
Xe
X-ray
133Ba
22Na
137Cs

## Slide 12
Energy Spectrum
特性X線と線源のガンマ線ピーク・エスケープピークをガウシアン + バックグラウンドでフィット
  各線源のランを抽出(特性X線は全ランコンバイン)
  バックグラウンドは一次関数(133Ba以外) or 2次関数(133Ba)
29.68 keV
33.62 keV
384 keV
356 keV
303 keV
~326 keV
~273 keV
511 keV
~481 keV
~632 keV
662 keV

## Slide 13
Energy Resolution
ガンマ線のフルピークについて先ほどのガウシアンフィットの幅から各エネルギーでの分解能を算出 → a√E or a√E + bE で136Xeの二重ベータ崩壊Q値(2458 keV)まで外挿
それぞれ
FWHM[keV] = (0.3989 ± 0.0050)√E[keV]
FWHM[keV] = (0.3877 ± 0.0469)√E[keV] + (0.56 ± 2.46) x 10-3 x E[keV]
FWHM 0.80 – 0.84% @Q-value 高圧キセノンガスTPCでは世界最高レベル

## Slide 14
Event Display
137Cs, 662 keVの 典型的なイベント
dE/dxの小さい部分と dE/dxの大きい終端(blob)部分が 明確に見て取れる
二重ベータ崩壊ではblobが2つ → トラックイメージによる 背景事象除去が可能
blob
blob
blob

## Slide 15
Detector upgrade
High voltage supply
Field cage

## Slide 16
有効体積拡大のためのスタディ
キセノン圧力の向上
  大気混入したキセノンの蒸留・成分分析 (時間がないので省略)
フィールドケージの拡大
  圧力容器中で使える高電圧生成回路の開発
  電場シミュレーションによる電極構造の設計
Xe
Contaminants
ガス成分分析システム
より高いエネルギー(Q値付近)で直接性能評価をしたい. → トラックが収まるよう, 有効体積の拡大が必須.

## Slide 17
より広い領域で電場を形成するために, 高電圧(~ 50 kV)が必要. → 圧力容器外から導入すると導入口で放電.
Cockcroft-Walton回路により圧力容器内で高電圧を生成.
  カプトンベースFPC → 低アウトガス&低物質量
  多段接続可能なデザイン.
Cockcroft-Walton回路
-30.0 kV !
← 大気中での出力試験
出力電圧の悪化は抵抗による電荷流出が主因 入力周波数を上げると改善
1.6 kVpp, 5 kHzの入力で20段で30.0 kVの出力に成功
コンデンサの振動電位由来のノイズを 小型試作機でチェック
 MPPCのダークカレントに比べてnegligible
エネルギー分解能を悪化させずに使用可能

## Slide 18
貴重なキセノンガスを余すところなく使いたい.
有限要素法による電場シミュレーションをもとに設計.
  放電耐性 (電極 – 電極間, 電極 – 圧力容器間, 電極端のコロナ放電)
  省スペースの構造で圧力容器中のなるべく広い領域に一様電場を作る.
設計に基づいて製作, インストールした.
大型フィールドケージ電極
L 10 cm
φ 16 cm
φ 50 cm
L 20 cm

## Slide 19
貴重なキセノンガスを余すところなく使いたい.
有限要素法による電場シミュレーションをもとに設計.
  放電耐性 (電極 – 電極間, 電極 – 圧力容器間, 電極端のコロナ放電)
  省スペースの構造で圧力容器中のなるべく広い領域に一様電場を作る.
設計に基づいて製作, インストールした.
大型フィールドケージ電極
L 10 cm
φ 16 cm
φ 50 cm
L 20 cm
放電のせいでまだ満足な測定はできていない
アルゴン1気圧中での放電箇所特定試験により,
シミュレーションに反映できなかった支持構造やネジの山が原因と判明
対策中!!

## Slide 20
高圧キセノンガスTPCによる0νββ探索実験AXEL.
  高エネルギー分解能・大質量・背景事象除去で順階層での探索を目指す.
容積180Lの圧力容器を使った試作機の性能評価を行なっている.
3.8 barのキセノンで, Q値に外挿してFWHM 0.80 – 0.84%と良い分解能を得た.
より高いエネルギーでの評価にむけて開発進行中.
  Cockcroft-Walton回路による圧力容器内での高電圧生成.
  広い領域で一様電場を生成可能なフィールドケージ.
来年度前半までに
  検出面を3 units → 12 units
  ドリフト距離を10 cm → 46 cm
まで拡張し, 直接Q値付近での性能評価を実現する予定.
特に, トラックイメージによるSig/BG弁別手法の確立に注力.
Summary/Prospect

## Slide 21
Backup

## Slide 22
Analysis/Correction
さらに時間に依存した光量の変動を補正して全ランをコンバイン
  各ランのKαピーク(29.675 keV)を合わせるようにスケール
コンバイン後, ドリフト距離(z)による電子数減少を補正
  不純物ガスによる電子吸着
  統計が必要なので, 全ランのコンバイン後でないと補正できない

## Slide 23
How to improve?
Kα, Kβの分解能は, ガンマ線より良い (√EでQ値に換算すると~0.5%FWHM)
blob部分ではdE/dxが大きい → チャンネルあたりの光量が大きく MPPCの飽和の影響が大きい
Kα, Kβのエネルギーは blobの平均エネルギーより小さい
といったことが原因かも
~100 keV付近での分解能の エネルギー依存性を確認し, 必要であればMPPCの補正の最適化

## Slide 24
How to improve?
実は, 22Naランの中に分解能の悪いランが 2つ存在した(今回の解析では除いた)
原因は, ラン内での時間に依存した 光量変動 → 特に大きかった2つのランは除いたが 他のランも悪化しているはず
光量変動の原因は主に温度変化
クリーンブース内で チェンバーと熱源を隔離することで
温度の安定化に成功
→ 光量変動は~1/5に改善
511 keVの分解能も 1.56%(0.71% @Q-value)に改善