## Slide 1: 二重ベータ崩壊探索に向けた キセノン比例シンチレーションTPC検出器の開発 I
市川温子 京都大学
秋山晋一(M2)、久保一、
中家剛、南野 彰宏
(とM1のみなさん 石山優貴、仲村佳悟、吉田健人)

## Slide 2: はじめに
開発の動機 = ニュートリノレス二重ベータ崩壊
Xeはやはり素晴らしい。136Xeで、高エネルギー分解能(FWHM <0.5%) で、 電子2個の放出を確かめられる検出器を作りたい。

## Slide 3: Statistical limit of ionization in Xenon
W-value 21.5 eV, Fano factor<0.17
  0.12%(FWHM)@2.48MeV (0.23%(FWHM)@662keV)
c.f. KamLAND-zen(Liq. scinti.) s=4.1%
EXO-200 (Liq. Xenon) s=1.6%
GERDA (Germanium) FWHM 0.13~0.28%
0 1 2 3 4
Density g/cm3
A. Bolotnikov, B. Ramsey Nucl. Instr. And Meth. A396(1997) 360
Energy Resolution %
0 2 4 6 8
高圧ガス
オプション
Ionization Chamber
  大きくすると電気容量も大きいので電気的（または機械的振動による）S/Nが問題。
Proportional Counter
  増幅過程での揺らぎで分解能が決まってしまう。
Proportional Scintillation mode using electroluminescence lights
  大型でも高いエネルギー分解の実績あり。
Eg=662keV
100bar

## Slide 4: Electroluminescence
Good and stable linearity because
A linear amplification process.
#photons ∝ voltage drop rather than to the field strength.
To keep original resolution determined by career generation, 400 photons/e at e~5%
w/ 4 mm gap
To get 200 (400) photons,
  3.3(6.1) kV@1atm.
  4.9 (7.7) kV@5atm.
  15(18)kV@30atm.
“Noble Gas Detectors”より
C.S.N.Conde,‘Gas Proportional Scintillation Counters for X-ray Spectrometry’より

## Slide 5
先行実験計画

## Slide 6: 我々のBaseline design(目標)
1 ton enriched 136Xe gas (not liquid)
At 15~30 times higher density than STP
  r = 0.088~0.18g/cm3
  e.g. f2mx1.7m(H) cylinder at 0.18 g/cm3
Use proportional scintillation mode (Electroluminescence) for energy measurement
  Energy resolution goal < 0.5%(FWHM)
  Ultraviolet photon(~170n) detection by MPPC
Tracking as TPC
  Range(2.5MeV e) ~ 210 cm at STP
  T0 by primary scintillation signal
  Sample 15~20 points using pads. 5~7.5mm spacing5.5x104~1.2x105 ch
  Purpose is to identify two blobs at track ends.  distinguish from a’s and g’s.
  Electric field for drift : ~1.5kV/cm@30bar →drift velocity ~1m/ms
  Energy measurement by ELCC(see next pages)

## Slide 7: 全体概念図
136Xe 10~30 bar
30bar N2? CO2?
~5MHz wave digitizer
(Switched capacitor array?)
ELCC plane
Cockcroft-Walton chain
150~200kV
field cage
wall for insulation and gas separation

## Slide 8: Readout by light collection cell (名付けてELCC)
anode
PTFE w/ holes(~f5mm)
MPPC
MPPC
Line of electric force
Mesh
electrode
FEMMによる計算
詳しくは、次の発表者(秋山)

## Slide 9: What’s new?
WLS+MPPCではなく、UV sensitiveなMPPCを使う。
Proportional scintillation (Electro-luminescence)の読み出し部にアイデア
ELCC
  Electro-luminescence光の収集効率は格段に良くなる（はず)
  トラッキングの際のクロストークが小さくなる（はず）
  エネルギーもMPPCで測定。場所依存が小さくなってエネルギー分解能が上がる（はず）
  構造的にも大きくしやすい（はず）
  原理検証が必要  次の秋山君の発表

## Slide 10: simulation example 1 row track

## Slide 11: simulation example 1 diffusion after 1m drift

## Slide 12: simulation example 1 segmentation (7.5mm in x or y and 2mm in z)
z marginalized by ELCC generation time(4ms)

## Slide 13: simulation example 2 row track

## Slide 14: simulation example 2 diffusion after 1m drift

## Slide 15: simulation example 2 segmentation (7.5mm in x or y and 2mm in z)
z marginalized by ELCC generation time(4ms)

## Slide 16: 2.5MeV electron example1
row track
detected track

## Slide 17: 2.5MeV electron example2
row track
detected track

## Slide 18: 2.5MeV alpha example
row track
detected track
note that scale is very different from
electron cases.

## Slide 19: trackイメージにより
a backgroundは良く落とせそう
g backgroundで、ちょうど2.5MeVで光電吸収したような事象は、すべて落とすことは難しい
  (コンプトン散乱等、複数の場所で電子を出すような事象は、落とせる)

## Slide 20: MPPCに対する要求
１次シンチレーション光 (t0を決めるために必要)
全光量は~32,000
ただしMPPC planeで検出されるのは200~700 p.e.
これをO(1e5)のMPPCで検出しようと思うと、<10kHzのMPPCが必要。浜松ホトニクスの最近のMPPCを冷却することで実現可能か？
EL光
全光量は~1e6 photons.(ELで10倍増幅した場合)
MPPC1個での瞬間最大光量は 1e3phtons/50ns
3mm角、ピクセルピッチ10μm(ピクセル数 9e4)からピクセルピッチ25μm(ピクセル数1.4e4)のMPPC
“Noble Gas Detectors”より
[176] R.E.Huffman, J.C.Larrabee and Y.Tanaka, Appl. Opt. 4, 1581-1588 (1965)

## Slide 21: 年次計画
今年度
Xe 1気圧, UVPMTでELCC conceptを実証 (X線、γ線、α線でエネルギー分解能評価)
UV sensitiveなMPPCでelectro-luminescenceの検出 (64ch)
MPPCの開発 (w/ 浜ホト)
MPPC用の読み出し回路の検討 (use existing ACIS chip? ~5Hz sampling)
5気圧~10気圧のシステム製作
コッククロフトウオルトン電源試作
科研費を通す。
来年度
5気圧~10気圧、MPPCでトラッキングとエネルギー測定
読み出し回路の開発
全体のコンポーネントの詳細をつめる。

## Slide 23: Electric Field and electron drift
@ E=1.5kV/cm, p=30 bar
Drift velocity 0.96m/ms
Possibly add H2, N2 or He to increase the drift velocity.
  It will also reduce diffusion.
  It will also reduce light yield
diffusion after 1m drift
transverse : 6mm
longitudinal : 2.7mm
● 30bar
× 20bar
○ 10 bar
MAGBOLTZ calculation

## Slide 24: はじめに
開発の動機 = ニュートリノレス二重ベータ崩壊
Xeはやはり素晴らしい。Xeで、高エネルギー分解能(FWHM <0.5%) で、 電子2個の放出を確かめられる検出器を作りたい。
 | abound(%) | t(2nbb) yr | Q(keV) | Q5/1E16 | Q5xt(2nbb)/1E36 | 
48Ca | 0.187 | 3.9E+19 | 4271 | 142.12 | 55.4 | enrichment difficult
76Ge | 7.8 | 1.7E+21 | 2039 | 3.52 | 59.9 | 
82Se | 9.2 | 9.6E+19 | 2995 | 24.10 | 23.1 | 
96Zr | 2.8 | 2.0E+19 | 3350 | 42.19 | 8.4 | 
100Mo | 9.6 | 7.1E+18 | 3034 | 25.71 | 1.8 | 
110Pd | 11.8 |  | 2013 | 3.31 |  | 
116Cd | 7.5 | 2.8E+19 | 2802 | 17.27 | 4.8 | 
124Sn | 5.64 |  | 2228 | 5.49 |  | 
130Te | 34.5 | 7.6E+20 | 2529 | 10.35 | 78.6 | 
136Xe | 8.9 | 2.2E+21 | 2479 | 9.36 | 208.8 | 
150Nd | 5.6 | 9.2E+18 | 3367 | 43.27 | 4.0 | enrichment difficult
* t(2nbb) Q11, t(0nbb)Q5
0nbb phase space fact./2nbb phase space fact.