## Slide 1
AXEL実験: 1 MeV以上のガンマ線による 大型試作機のエネルギー分解能の評価
2021/03/13
日本物理学会第76回年次大会 オンライン
京大理A, 東北大理B, 東大ICRRC, 東北大FRISD
吉田 将A
市川温子A, B, 中家剛A, 中村輝石C, 小原脩平D, 潘晟A, 中村和広A, 菅島文悟A, 樫野幸将A
他AXEL Collaboration
13aV2-3

## Slide 2
AXEL実験: 1 MeV以上のガンマ線による 大型試作機のエネルギー分解能の評価
2021/03/13
日本物理学会第76回年次大会 オンライン
京大理A, 東北大理B, 東大ICRRC, 東北大FRISD
吉田 将A
市川温子A, B, 中家剛A, 中村輝石C, 小原脩平D, 潘晟A, 中村和広A, 菅島文悟A, 樫野幸将A
他AXEL Collaboration
13aV2-3
放電対策を施したELCCでの
エネルギー分解能の評価

## Slide 3
Introduction
0νββ
Detector concept
Status

## Slide 4
Physics
二重ベータ崩壊… 2νモードと0νモード, 1回のβ崩壊は抑制
候補核種: 48Ca, 76Ge, 100Mo, 130Te, 136Xe, etc.
0νββの発見
=ニュートリノのマヨラナ性の直接証拠.
軽いニュートリノ質量や
物質優勢宇宙の起源に迫る.
※136Xe

## Slide 5
Normal Ordering?
ν交換に寄与するマヨラナ有効質量
BG-limited
BG-free
Figure from PDG2019
a few ton
x a few years
a few ton
x a few years
a few hundred
ton
x a few years
ton-scale & BG-free を高圧キセノンガスTPCで実現したい
ν振動実験は
標準順序(m1 < m2 < m3)を示唆

## Slide 6
AXEL concept
高圧キセノンガスTPC
二重ベータ崩壊核: 136Xe
高エネルギー分解能 - エレクトロルミネッセンス(EL)読み出し - 独自の電離電子検出機構(ELCC)
大質量 - 136Xeの濃縮が可能 - 検出媒体 = 崩壊核 - 拡張可能な電子検出面
背景事象除去 - 三次元飛跡再構成
Scintillation
Drift electrons
VUV PMTs
シンチレーション光検出
ELCC
電離電子検出
A Xenon ElectroLuminescence detector

## Slide 7
ELCC(Electroluminescence Light Collection Cell)
電子をセルに引き込んでEL → エネルギー測定+飛跡検出
低い位置依存性
堅牢構造 & ユニット化 → 容易に大型化可能
EEL
Edrift
e-
e-
e-
Xe
Xe
Xe
EL-photon
線形増幅→低ゆらぎ
EL過程
E = 3 kV/cm/bar
1 unitのMPPCアレイ部

## Slide 8
現状
3.8 bar x φ16 cm x L10 cmの有感領域で性能評価(秋季大会で報告).
662 keVまでのガンマ線でエネルギー分解能測定. → Q値2458 keVに外挿して 0.8 – 0.84% FWHMと世界最高レベルのエネルギー分解能.
高圧化・大型化してQ値付近で直接評価したいが放電がネック.
本トーク: 放電対策を施したELCC + ドリフト方向に2倍の有感領域でのエネルギー分解能評価.
(関連トーク)
潘(13aV2-4): シミュレーションによるエネルギー分解能の理解
中村(13aV2-13): ELCCの放電対策等, 大型化のための開発状況

## Slide 9
Performance Evaluation
Setup
Measurement
Energy resolution

## Slide 10
Detector
ELCC
ELCC 27 unitsまでの拡張に 対応した大型フィールドケージ.
今回は3 unitsで測定.
放電対策のため2層に分かれた ELCC → エネルギー分解能への影響を 確認.
AXEL 180L試作機 phase1.2
フィールドケージ
L 20 cm
φ 16 cm
PMT
銅電極の内側

## Slide 11
Measurement
Getter
Molecular
Sieve
180L
prototype
Dew Point
Monitor
Pump
: 測定期間
22Na
22Na
137Cs
改造後のELCCでも良いエネルギー分解能を 維持できているか確認.
導入キセノン圧力: 5.0 bar
2種類のフィルターを通して純化.
  モレキュラーシーブ: H2O, O2, CO2
  ゲッター: N2も
キセノン純度を露点計でモニター.
キセノンの温度を白金抵抗温度計でモニター.
  - 光量変動を通してエネルギー分解能に影響.
測定条件
Edrift = 100 V/cm/bar
EEL = 3 kV/cm/bar
  数日に1回程度放電
  インターロックが電圧を落とす. → 手動回復
線源: 22Na, 137Cs
137Cs
22Na
137Cs
137Cs
Xe温度[℃]
Xe中水分[ppm]

## Slide 12
Analysis/Cut・Correction
fiducial cut: 完全に収まるイベントのみ残す.
  xy方向: 最外層chにヒットしているイベントをcut
No cut → xy fiducial cut → z fiducial cut : カットで残るのは全データの5%
x 20%
x 25%
1ラン(2 – 3時間)ごとに
  EL増幅率を全チャンネルで揃える補正
  大光量に対するMPPC出力の非線形性の補正
全ランをまとめて
  光量の時間変動の補正 → 補正方法を改良
accept
ELCC
Cathode
z
2 cm
19.975 cm
accept
# of photons ( /μs)
# of observed (/µs)

## Slide 13
Time Correction
従来: (0 keV, 0 photon)は固定, キセノンのKα(~30 keV)のピークを揃えるように全体をスケール.
今回: 30 keVとガンマ線フルピークの2点を揃えるような線形変換 (0 keVはフリー).
補正前
30 keVだけ揃える
30 keV & フルピークを揃える
137Cs
662 keV
30 keVを揃えても
フルピークでは変動が残っている.
高エネルギーでサチュレーションがあるのか0 keVでオフセットがあるのかは要検討.

## Slide 14
Energy Spectrum
29.68 keV
33.62 keV
511 keV
~481 keV
~632 keV
662 keV
Xe
X-ray
22Na
137Cs

## Slide 15
Energy Resolution
特性X線と線源のガンマ線ピーク・エスケープピークをガウシアン + 1次関数でフィット
  各線源のランを抽出(特性X線は全ランコンバイン)
29.68 keV
33.62 keV
511 keV
~481 keV
~632 keV
662 keV
 | ∆E/E | extrapolation to Q-value by √E
Kα : 29.68 keV | 4.38±0.07% | 0.48%
Kβ : 33.62 keV | 4.24±0.16% | 0.50%
22Na: 511 keV | 1.68±0.04% | 0.77%
137Cs: 662 keV | 1.28±0.02% | 0.67%
前回測定から向上, これまでで最高のエネルギー分解能.
目標の0.5%まであと少し.
√Eに比例しない理由は要検討.

## Slide 16
高圧キセノンガスTPCによる0νββ探索実験AXEL.
  高エネルギー分解能・大質量・背景事象除去で順階層での探索を目指す.
容積180Lの圧力容器を使った試作機の性能評価を行なっている.
5 barのキセノンで, Q値に外挿してFWHM 0.67 – 0.77%と良い分解能を得た.
より高いエネルギーでの評価にむけて開発進行中.
来年度前半までに
  検出面を3 units → 12 units
  ドリフト距離を20 cm → 46 cm
まで拡張し, 直接Q値付近での性能評価を実現する予定.
Summary/Prospect

## Slide 17
Backup

## Slide 18
Energy Resolution(time correction only by 30 keV)
30 keVだけを合わせるように時間補正した場合のエネルギー分解能.
29.68 keV
33.62 keV
511 keV
~481 keV
~632 keV
662 keV
 | ∆E/E | extrapolation to Q-value by √E
Kα : 29.68 keV | 4.39±0.07% | 0.48%
Kβ : 33.62 keV | 4.25±0.16% | 0.50%
22Na: 511 keV | 1.79±0.04% | 0.82%
137Cs: 662 keV | 1.42±0.02% | 0.74%
Kα, Kβの分解能は2点で合わせた場合と誤差の範囲で一致.
22Na, 137Csは1.1倍ほど悪い. (2点で合わせた場合はそれぞれ 0.77%と0.67%.)

## Slide 19
Event Display
137Cs, 662 keVの 典型的なイベント
dE/dxの小さい部分と dE/dxの大きい終端(blob)部分が 明確に見て取れる
二重ベータ崩壊ではblobが2つ → トラックイメージによる 背景事象除去が可能
blob
blob
blob