## Slide 1: ニュートリノはマヨラナか？ キセノンガス検出器による 観測に向けて
神戸大理A, 京大理B
中村 輝石A,
市川 温子B, 中家 剛B, 木河 達也B, 小原 脩平B,
潘 晟B, 田中 駿祐B, 中村 和広B, 吉田 将B,
他 AXEL collaboration
マヨラナ

## Slide 2: ニュートリノ質量の軽さ
電子より6桁以上軽い
  そもそも質量0だと思ってたくらいだし
宇宙観測でも軽い
  Planck2018： Σm<0.12eV
ニュートリノの質量起源は普通の粒子とは違う？
Riv. Nuovo Cim., Vol. 35, pp. 29–98, 2012.
0.12eV
arXiv:1807.06209

## Slide 3: ニュートリノ質量の与え方
標準模型に右巻きニュートリノνRを追加
ディラック粒子の場合
  マヨラナ質量項は禁止：mL=0、mR=0
  ディラック質量項（mD）による
  普通のフェルミオン（電子やクオーク）と同じ機構
  しかしyukawa結合をめちゃ小さく取らねばならぬ
マヨラナ粒子の場合
  ディラック質量項＋マヨラナ質量項が可能
  中性フェルミオンにのみ許された機構
  特にmR>>MWの場合、シーソー機構
  mL=0と仮定することが多い （mLは3重項ヒッグスH(3)をいれてmL<<MWなら導入可能。ρパラメータの測定値がほぼ1なので）
シーソー機構
・Type-I：重い右巻きニュートリノ
・Type-II：ヒッグスダブレット
・Type-III：SUSY
・・・？
arXiv:1303.6912

## Slide 4: シーソー機構
標準模型に”重いマヨラナ”右巻きニュートリノNRを追加
対角化すると、
このとき、普通のニュートリノもマヨラナ粒子になる
ただし、mL=0, mR>>MW, mD～1GeV
軽い！
~meV
重い！
（～1014GeV）
N
N
Yanagida, 1979
Gell-Mann, Ramond and Slansky, 1979
Minkowski, 1977

## Slide 5: ニュートリノを追い越せ
ニュートリノには質量があるのでローレンツブーストで追い越せるはず
まあでも普通は無理。速すぎる
  ベータ崩壊のエネルギーMeVに対し、質量meV
原子核内にチャンスが！

## Slide 6: 追い越して検出する
ｄ
u
W-
e-
+
1 ： m/2E
（~ eV/MeV）
ｄ
u
W-
e-
質量があるので
マヨラナなので
+
P, L
C
CP反転
同じ粒子
(マヨラナなら)

## Slide 7: 追い越して検出する
ｄ
u
W-
e-
ｄ
u
W-
e-
+
1 ： m/2E
（~ eV/MeV）
質量があるので
マヨラナなので
+
0νββ！

## Slide 8: 二重ベータ崩壊
2νββ
  ２回のβ崩壊が同時に起きる
  いくつかの原子核で起きる
0νββ
  マヨラナの場合にのみ起きる
  ニュートリノが出ない
  ⇒レプトン数を破る
2νββ
0νββ
？

## Slide 9: 0νββはどれくらい起きる？
半減期はmββで決まる
2つのマヨラナ位相φ2、φ3のせいで0の可能性もある（半減期は無限に・・・）
質量階層性でも異なる
ニュートリノ有効質量
二重ベータ崩壊に寄与するニュートリノの実効的な質量
半減期
測定可能な量
位相因子
Q,Zから厳密に計算できる
核行列要素
シミュレーションによる理論計算。2倍程度ばらつきがある
PLB 532 (2002) 15-18
標準階層（NS）：m1<m2<<m3
逆階層（IS）： m3<<m1<m2

## Slide 10: 0νββの観測方法
電子のエネルギー和を測定
ピークが見えたら勝利！
検出器に必要なこと
  大質量
  低バックグラウンド
  高エネルギー分解能

## Slide 11: 世界の0νββ探索
KamLAND-Zen(Xe)
CANDLES(Ca)
NEXT(Xe)
EXO(Xe)
NEMO(Mo/Se/Te/Cd)
GERDA(Ge)
COBRA(Cd)
CUORE(Te)
SNO+(Te)
Majorana(Ge)
PandaX-III(Xe)
AMoRE(Mo)
ZICOS(Zr)
AXEL(Xe)
DCBA(Nd)
Canfranc, Modane, Gransasso, Jinping, Yangyang, Kamioka, WIPP, Sanford, SNOLAB

## Slide 12: 現状
KamLAND-Zen
  大質量&低BG
  半減期：1.1×1026年以上 （mββ < 60-161meV）
GERDA
  高いエネルギー分解能
  半減期：0.9×1026年以上
  （mββ < 110-260meV）
Phys. Rev. Lett. 117 082503 (2016)
 | KamLAND-Zen | GERDA
原子核種 | 136Xe（2458keV） | 76Ge（2039keV）
質量 | 383kg | 35.6kg
exposure | 504kgy | 58.93kgy
エネルギー分解能 | 7.3%σ ⇒ 17%FWHM@Q | 3.3keV(FWHM) ⇒0.16%FWHM@Q
半減期 | 1.1e26年 | 0.9e26年
mbb | 60-161meV | 110-260meV
場所 | 神岡 | グランサッソ

## Slide 13: 分類 （独断と偏見）
高エネルギー
分解能
低バックグラウンド
大質量
KamLAND-Zen(Xe)
NEXT(Xe)
EXO(Xe)
NEMO(Mo/Se/Te/Cd)
GERDA(Ge)
COBRA(Cd)
CUORE(Te)
SNO+(Te)
Majorana(Ge)
PandaX-III(Xe)
AMoRE(Mo)
DCBA(Nd)
CANDLES(Ca)
AXEL(Xe)
ZICOS(Zr)

## Slide 14: AXEL 実験
0nbb探索のための高圧キセノンガスTPC
バックグラウンド除去
ピクセル読み出しによる飛跡再構成
大質量
高圧ガス（6～8atm）
~ ton スケール
SiPM
EL
~-15kV
0V
高エネルギー分解能
ガスキセノン＋EL増幅
目標: 0.5%FWHM
A Xenon ElectroLuminescence detector

## Slide 15: AXEL 実験
0nbb探索のための高圧キセノンガスTPC
field cage
PMT
136Xe
~-200kV
ELCC
e-
scintillation
photon
~4m
バックグラウンド除去
ピクセル読み出しによる飛跡再構成
大質量
高圧ガス（6～8atm）
~ ton スケール
高エネルギー分解能
ガスキセノン＋EL増幅
目標: 0.5%FWHM
SiPM
EL
~-15kV
0V

## Slide 16: なぜガス？ なぜEL増幅？
電離過程
  エネルギー分解能が100atm 以下でとても良い （0.25%FWHM @2.5MeV）
増幅過程
  Electroluminescence 発光 (EL)
  なだれ増幅より揺らぎが小さい
    増幅段の数が揺らいだときの 電子数の変化が、 累乗でなく比例で抑えられる
NIMA396(1997)360
Energy resolution %
0
2
4
6
8
0
density [g/cm3]
1
2
3
4
100atm
Eγ=662keV
Electroluminescence
Avalanche
Noble gas detector

## Slide 17: 分割EL読み出し: ELCC
セルごとにEL光を発生させて検出する
ピクセル読み出しなので飛跡再構成が可能
発光と検出が対応しているので、広範囲で一様な性能が期待できる
硬い構造なので（メッシュのたわみといった問題がない）、大型化もしやすい
SiPM
EL

## Slide 18: 10L試作機
φ10cm
有効領域：φ10cm×9cm、64ch、8atm XeのTPC
~350keVを測定
NIMA 875 (2017) 185
arxiv: 1701.03931

## Slide 19: イベントディスプレイ
MPPCとPMTの波形を取得
EL光とシンチレーション光を測定
MPPC: 65MHz 12bit 2Vpp
PMT: 100MHz 14bit 2Vpp

## Slide 20: エネルギースペクトル（の歴史）
初信号@1atm
122keV
122keV
30keV
356keV
高圧化：4atm、fid-cut
8atm、32⇒64ch、PMT追加
放電対策、ガス循環
ELCC大型化
133Ba

## Slide 21: エネルギー分解能
目標値：0.5%
136Xeの0νββのQ値（2458keV）に外挿したエネルギー分解能は0.82～1.74%(FWHM)
目標の0.5%(FWHM)までもう少し

## Slide 22: 180L試作機
2.5MeVでのエネルギー分解能測定を！
大型化の技術獲得
Xe 9kg、～1000ch
～50cm
～50cm

## Slide 23
納品してからしばらく放置されていた圧力容器

## Slide 24
クリーンルーム拡張
架台作成
ガス系統整備
ボンベ追加

## Slide 25: 圧力容器
クリーンルーム内に設置
放電防止用のHDPE筒を導入
ガス系と接続
真空引き＆漏れチェック中：~1Pa以下まで引けた

## Slide 26: TPCケージ
TPC構造
  電極を露出しないドリフト電場成形機構
  最初は小型ので
CW昇圧回路
  フィードスルーは～1kVで済む
  FPCで低アウトガス化
  試作で14kV（2段）の安定出力
    多段にすれば65kVの達成が可能
~20cm

## Slide 27: ELCC
中央の3ユニット（3×56ch）のELCCと冶具を制作
読み出しはFPCで低アウトガス、低マテリアル

## Slide 30: 多チャンネル読み出し回路
波形取得、56ch、12bit、5MHz、600us
MPPCへの電源供給、個別に微調整（10mVごと）、DC結合読み出し
増幅：5倍 or 165倍（1p.e.測定用）
データ取得（ダーク、EL光）できた
ボード1枚でデータ取れて便利（開発者のD2田中君談）

## Slide 31: 180L試作機の準備状況まとめ
FPCを通したフィードスルーが来たら、ついにファーストライト観測へ！！

## Slide 32: トラッキング（Geant4）
飛跡の形状でバックグラウンド分離
  0νββ：電子の終点が2つ
  α-ray：小さい
  γ-ray：マルチサイト（2.5MeV-γは98%はコンプトン散乱する）
光電吸収する2.5MeVのγ-ray以外は容易に落ちる
0nbb
a-ray (2.5MeV)
g-ray (2.5MeV)

## Slide 33: ディープラーニング
飛跡の形状でバックグラウンド分離
  0νββ：電子の終点が2つ
  γ-ray（光電吸収）：電子の終点が１つ
0νββ
gamma-ray
機械学習とバトル⇒ https://www-he.scphys.kyoto-u.ac.jp/member/syun.tanaka/wave/wave.html

## Slide 41: AXEL 計画 物理探索
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2025
2024
2026
AXEL3000L （~100kg）
  背景事象がない場合は1年観測で世界最高感度となる質量
  スケールアップ技術の獲得
  バックグラウンド事象の測定・理解
AXEL1ton
  目的：逆階層を探索（20meV）
  そして順階層へ
建設
物理RUN
建設
物理RUN
AXEL3000L
AXEL1ton
建設
測定＆upgrade
試作機180L
2νββなら1000ev/年
（地下でのR&Dも
視野にいれつつ）
2νの半減期：2*10^21年
9kg⇒9000/130*0.1*6*10^23=
4.1*10^24
⇒1000ev/年

## Slide 42: まとめ
ニュートリノの謎
  軽すぎ？ マヨラナ？ シーソー機構？
  検証するためには0νββ探索
AXEL実験
  高圧キセノンガスTPCを用いた0νββ探索（R&D中）
  10L試作機
    ELCCいけるぞ、分解能：0.8～1.74% FWHM @Q値換算
  180L試作機：2.5MeV(Q値)でのエネルギー分解能を
    もうすぐファーストライト
  物理探索に向け：飛跡判定アルゴリズムなど
  新しい技術開発も：イオン検出、柱状再結合など
コッククロフトウォルトン回路 | 14aK209-5 吉田
イオン検出R&D | 14aK209-6 小原
MPPCの非線形性 | 14aK210-12 中村和
ニューラルネットワーク | 14pK209-6 田中
試作機の評価 | 16pK209-13 潘

## Slide 43: Garfield++によるELCCデザイン
検出EL光子数の、電子の初期位置依存性を確認
最適なジオメトリ（穴径や電場など）を求める
gmsh
elmer
Garfield++
手製MC
検出
光子数

## Slide 44: パラメータスキャンの例
8atm
EEL=3kV/cm/atm
Edrift=100V/cm/atm
7.5mm
8.06mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
3mm
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
ピッチ
穴径
位置依存性が2%以下であれば
エネルギー分解能0.5%を達成可能
電子の初期位置(x,y)をランダムにしたときの、検出光子数分布

## Slide 45: MPPC
問題点
  MPPCは大光量だとあるピクセルに同時に光子が入り、サチる
  ”同時”というのは、一度鳴ったピクセルが充電される前に入射
  回復時間τで表され、測定もよくfitできる（２種類のτが測定されている）
対策
  あらかじめMPPCの非線形性を 測定し、補正する
  検出器内で測定できるように 容器内に光源の設置も考慮
170nmに感度のあるMPPC
VUV SS13370-6838 (VUV4)

## Slide 46: 電場依存性
ゲインカーブ
  EL process なので線形に増える
エネルギー分解能
  高電場の方がよい。放電とトレードオフ
ゲインカーブ
エネルギー分解能

## Slide 47: 感度予想
仮定
  1 ton 136Xe
  2.9ppt 214Bi @ 圧力容器
感度
  mbb=60meV (current)
  mbb=20meV (圧力容器の質量を減らす: 10ton --> 100kg) （高圧水シールドなど）
EXOの銅の上限値
重い（10ton）
0.5% (FWHM) is assumed
2458keV
2447keV
2614keV
arXiv:1106.3630v1 (NEXT)
process | 0nbb efficiency | g (2448keV) rate
initial condition | 100% | 180000 cts/year
fiducial-cut | 79% | 12000 cts/year
multi-cluster-cut | 49% | 75 cts/year
2-blob-selection | 19% | 5.5 cts/year
立体角
コンプトン（98%）

## Slide 48: AXEL年表
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
高圧XeのR&D開始
初EL信号観測
2019
2021
10L試作機
180L試作機