## Slide 1: 高圧キセノンガス検出器を用いたニュートリノレス二重ベータ崩壊および暗黒物質探索
中村 輝石（神戸大）
For the AXEL group
（京大、神戸大、KEK、ICRR、東北大、横国大）
代表者：市川温子（京大）
ICRR共同利用研究会
2019/12/13(金)

## Slide 2: 予算
もともとの使用予定は、将来、神岡で180Lの測定をするために相談に伺うための旅費でした。
が、今年度、ポンプ故障による大気混入などのトラブルに見舞われ、その対応に追われたため神岡に相談に伺うことができませんでした。
故に今年度分（10万円）は返却いたします。
来年度以降は、引き続き共同利用の申請は続けていきたいと考えてます。よろしくお願いします。

## Slide 3: AXEL実験
高圧キセノンガスTPC
ニュートリノを伴わない二重ベータ崩壊探索
  ニュートリノのマヨラナ性
  ニュートリノ質量の起源
  宇宙の物質・反物質非対称
暗黒物質探索の可能性も
  低閾値
  方向感度
今回は、主に180L試作機の紹介をします
n
n
p
p
e-
e-

## Slide 4: 必要なexposure
BG-free & ton-scaleを実現したい
Phys. Rev. Lett. 117, 082503 (2016)
1ton x 10yr
If BG free,
BG-limited case
100ton x 10yr
1ton x 10yr
※オーダー計算

## Slide 5: 高圧キセノンガスTPC
field cage
PMT
136Xe 6~8bar
~-200kV
ELCC
e-
scintillation
photon
~4m
バックグラウンド除去
ピクセル読み出しによるトラッキング
大質量
高圧ガス
~ ton スケール
高エネルギー分解能
ガスキセノン＋EL増幅
目標: 0.5%FWHM
SiPM
EL
~-15kV
0V
electroluminescence(EL)増幅
線形（not指数）増幅なので、分解能👍

## Slide 6: ロードマップ
1000L(40 kg) scale
1 ton scale
10-L prototype
2014–2018
～0.05kg @8bar
ELCCの原理検証
分解能評価～356keV
180-L prototype
2018–
～4.5kg @8bar
分解能評価@Q値
大型化のノウハウ
202?–
地下物理測定

## Slide 7: 180L試作機
1st phase：小型のTPC（3ユニット）で511keVを見る
2nd phase：12ユニットに拡張
3rd phase：フルサイズ（27ユニット）で2.5MeVの試験
1ユニットは56ch
180Lの圧力容器
電子の飛程長（CSDA-range） | 
511keV 4気圧 | 13cm
2.5MeV(Q値) 8気圧 | 40cm
～40cm
～7cm
136Xe 0νββのQ値

## Slide 8: ポンプ故障 （5月ごろ）
ドライポンプ：排気口から煙を吹く
循環ポンプ：電圧をかけても動かない
昇圧ポンプ：リークが発生。キセノンに不純物混入
⇒簡易蒸留でキセノン純化 ＆ ガスシステムの更新
検出器
循環
ポンプ
昇圧
ポンプ
ガス
ストレージ
ドライ
ポンプ
ターボ
ポンプ

## Slide 9: 新ガスシステム
新調（高かった・・・）
MB-601HPAL
循環＋純化
・モレキュラーシーブ：O2、H2O、CO2
・ゲッター：N2
純度モニター
・露点系：水分
・RGA
8気圧180Lを回収可能なストレージボンベ
新調
ISP-250C

## Slide 10: 180L phase-1 検出器
3ユニットで168ch（現在）
⇒12ユニット⇒27ユニット
スケーラビリティ！
10mmピッチ
7x8=56ch
高密度なフィードスルー
ELCCユニットに対応したFPCパターン
分割可能なELCC
（56ch/ユニット）
511keVの電子が収まるTPC（φ15cm×10cm）

## Slide 11: AXELBOARD
MPPC波形取得用フロントエンド回路を開発
  56ch、5MHz、3072sampling、2Vpp、12bit
  個々のMPPCへの電圧印加（65V）と調整機能（10mVごと）
1pe~105 photon/us をカバー
  2種類のADC（low：物理用、high：1pe cal用）
  1pe分離、大光量の線形性 OK
Input DC Voltage [mV]

## Slide 12: 測定（10月～11月）
ガス：キセノン 4.1bar
  圧力は所持キセノン量により制限
  （一旦汚れたキセノンは蒸留純化し、RGAで分析中）
循環：10NL/min （約1時間で一周）
  緊急時対応のため最低一人は現場監視の24時間シフト体制
  1週間のデータ取得を数度実施
線源：22Na 511keV ガンマ線
0.195 ppm
0.175 ppm
水分コンタミ量

## Slide 13: 解析
カット
  xy-fiducial-cut
補正
  セルごとのELゲインを揃える補正
  MPPCの飽和補正
Kα: 29.8 keV
Kβ: 33.6 keV

## Slide 14: 結果（Preliminary ）
481, 511keV を gaus+linear でフィットして分解能評価
PMTによるz再構成が入っておらず、目標分解能には達していない
すでにPMTを含めたデータを取得済みで解析中!!
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
3
10
×
Photon counts
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
C
o
u
n
t
s
[
/
2
0
0
0
.
0
p
h
o
t
o
n
s
]
全吸収ピーク：511keV
2.29±0.21% (FWHM)
エスケープピーク：481keV
2.28±0.36% (FWHM)
目標分解能1.1%@511keV
(0.5%@ Q値)
PRELIMINARY

## Slide 15: まとめ
AXEL実験（高圧キセノンガスTPC） for 0νββ探索
  高エネルギー分解能・大質量・低BG by トラッキング
180Lの大型試作機のphase-1（3ユニット）
  完成 ⇒ データ取得 ⇒ 511keVのピークを分離！
  解析詰め中＆問題洗い出し中
今後
  2019年度中：phase-2（12ユニット化）
  2020年度前半：phase-3（27ユニット化）
  2020年度中：2.5MeVでの性能評価
  その後：1000L(40kg) 建設
  陽イオン検出、バリウム（136Xeの娘核）タグのR&Dも

## Slide 17: ニュートリノ質量の与え方
標準模型に右巻きニュートリノνRを追加
ディラック粒子の場合
  マヨラナ質量項は禁止：mL=0、mR=0
  ディラック質量項（mD）による
  普通のフェルミオン（電子やクオーク）と同じ機構
  しかしyukawa結合をめちゃ小さく取らねばならぬ
マヨラナ粒子の場合
  ディラック質量項＋マヨラナ質量項が可能
  中性フェルミオンにのみ許された機構
  特にmR>>MWの場合、シーソー機構
  mL=0と仮定することが多い （mLは3重項ヒッグスH(3)をいれてmL<<MWなら導入可能。ρパラメータの測定値がほぼ1なので）
シーソー機構
・Type-I：重い右巻きニュートリノ
・Type-II：ヒッグスダブレット
・Type-III：SUSY
・・・？
arXiv:1303.6912

## Slide 18: シーソー機構
標準模型に”重いマヨラナ”右巻きニュートリノNRを追加
対角化すると、
このとき、普通のニュートリノもマヨラナ粒子になる
ただし、mL=0, mR>>MW, mD～1GeV
軽い！
~meV
重い！
（～1014GeV）
N
N
Yanagida, 1979
Gell-Mann, Ramond and Slansky, 1979
Minkowski, 1977

## Slide 19: 二重ベータ崩壊
2νββ
  ２回のβ崩壊が同時に起きる
  いくつかの原子核で起きる
0νββ
  マヨラナの場合にのみ起きる
  ニュートリノが出ない
  ⇒レプトン数を破る
2νββ
0νββ
？

## Slide 20: 0νββはどれくらい起きる？
半減期はmββで決まる
2つのマヨラナ位相φ2、φ3のせいで0の可能性もある（半減期は無限に・・・）
質量階層性でも異なる
ニュートリノ有効質量
二重ベータ崩壊に寄与するニュートリノの実効的な質量
半減期
測定可能な量
位相因子
Q,Zから厳密に計算できる
核行列要素
シミュレーションによる理論計算。2倍程度ばらつきがある
PLB 532 (2002) 15-18
標準階層（NS）：m1<m2<<m3
逆階層（IS）： m3<<m1<m2

## Slide 21: 0νββの観測方法
電子のエネルギー和を測定
ピークが見えたら勝利！
検出器に必要なこと
  大質量
  低バックグラウンド
  高エネルギー分解能

## Slide 22: 世界の0νββ探索
KamLAND-Zen(Xe)
CANDLES(Ca)
NEXT(Xe)
EXO(Xe)
NEMO(Mo/Se/Te/Cd)
GERDA(Ge)
COBRA(Cd)
CUORE(Te)
SNO+(Te)
Majorana(Ge)
PandaX-III(Xe)
AMoRE(Mo)
ZICOS(Zr)
AXEL(Xe)
DCBA(Nd)
Canfranc, Modane, Gransasso, Jinping, Yangyang, Kamioka, WIPP, Sanford, SNOLAB

## Slide 23: 現状
KamLAND-Zen
  大質量&低BG
  半減期：1.1×1026年以上 （mββ < 60-161meV）
GERDA
  高いエネルギー分解能
  半減期：0.9×1026年以上
  （mββ < 110-260meV）
Phys. Rev. Lett. 117 082503 (2016)
 | KamLAND-Zen | GERDA
原子核種 | 136Xe（2458keV） | 76Ge（2039keV）
質量 | 383kg | 35.6kg
exposure | 504kgy | 58.93kgy
エネルギー分解能 | 7.3%σ ⇒ 17%FWHM@Q | 3.3keV(FWHM) ⇒0.16%FWHM@Q
半減期 | 1.1e26年 | 0.9e26年
mbb | 60-161meV | 110-260meV
場所 | 神岡 | グランサッソ

## Slide 24: 分類 （独断と偏見）
高エネルギー
分解能
低バックグラウンド
大質量
KamLAND-Zen(Xe)
NEXT(Xe)
EXO(Xe)
NEMO(Mo/Se/Te/Cd)
GERDA(Ge)
COBRA(Cd)
CUORE(Te)
SNO+(Te)
Majorana(Ge)
PandaX-III(Xe)
AMoRE(Mo)
DCBA(Nd)
CANDLES(Ca)
AXEL(Xe)
ZICOS(Zr)

## Slide 25: なぜガス？ なぜEL増幅？
電離過程
  エネルギー分解能が100atm 以下でとても良い （0.25%FWHM @2.5MeV）
増幅過程
  Electroluminescence 発光 (EL)
  なだれ増幅より揺らぎが小さい
    増幅段の数が揺らいだときの 電子数の変化が、 累乗でなく比例で抑えられる
NIMA396(1997)360
Energy resolution %
0
2
4
6
8
0
density [g/cm3]
1
2
3
4
100atm
Eγ=662keV
Electroluminescence
Avalanche
Noble gas detector

## Slide 26: 分割EL読み出し: ELCC
セルごとにEL光を発生させて検出する
ピクセル読み出しなので飛跡再構成が可能
発光と検出が対応しているので、広範囲で一様な性能が期待できる
硬い構造なので（メッシュのたわみといった問題がない）、大型化もしやすい
SiPM
EL

## Slide 27: 10L試作機
φ10cm
有効領域：φ10cm×9cm、64ch、8atm XeのTPC
~350keVを測定
NIMA 875 (2017) 185
arxiv: 1701.03931

## Slide 28: イベントディスプレイ
MPPCとPMTの波形を取得
EL光とシンチレーション光を測定
MPPC: 65MHz 12bit 2Vpp
PMT: 100MHz 14bit 2Vpp

## Slide 29: エネルギースペクトル（の歴史）
初信号@1atm
122keV
122keV
30keV
356keV
高圧化：4atm、fid-cut
8atm、32⇒64ch、PMT追加
放電対策、ガス循環
ELCC大型化
133Ba

## Slide 30: エネルギー分解能
目標値：0.5%
136Xeの0νββのQ値（2458keV）に外挿したエネルギー分解能は0.82～1.74%(FWHM)
目標の0.5%(FWHM)までもう少し

## Slide 31: 飛跡解析によるBG除去
0νββ：2-blob
α-BG：短い
γ-BG（Compton）：マルチサイト

## Slide 32: 飛跡解析によるBG除去
Xe 1ton級検出器（無酸素銅10ton容器を仮定）
  BG rate: 104 cnt/year (from 214Bi ガンマ線)
画像認識（Deep Leaning）でBG除去
  signal efficiency：46%
  BG：6.6 cnt/year
さらなる低減のためのR&Dも
  容器の薄肉化・アクティブ化
  シンチレーション光による時間情報
  陽イオン検出
  バリウム検出