## Slide 1
高圧キセノンガスTPCにおける陽イオン検出のための基礎研究と二重ベータ崩壊探索への応用
2019年9月18日
JPS@山形大学小白川キャンパス
京大理，神戸大理A
中村 和広
市川温子，中家剛，木河達也，小原脩平，中村輝石A，潘晟，吉田将，菅島文悟
他AXEL Collaboration

## Slide 2: Outline
物理モチベーション
陽イオン検出の意義
検出原理・方法
Very Preliminary Result
まとめと今後の展望

## Slide 3: 物理モチベーション
ニュートリノを伴わない二重ベータ崩壊（0νββ）探索
  ニュートリノがマヨラナ粒子だとわかること
    ニュートリノが異常に軽い理由
    物質優勢宇宙の謎
  2個のβ線のエネルギー和が崩壊エネルギーQ値に一致
非常にまれな現象
  （半減期）＞ 1026 year
  ゼロ背景事象環境が必要
  2νββ
  0νββ
BG-limited case
If BG free
~500kg-yr
1 ton x 10yr
100 ton x 10yr
1 ton x 10yr
Phys. Rev. Lett. 117, 082503 (2016)

## Slide 4: 高圧キセノンガスTPC AXEL
0νββ崩壊エネルギーQ値での性能評価に向けて大型試作機を開発中
  18pT12-8（次の講演）；吉田
  18aS32-10；中村輝石
  18pS31-9, 10；小原・潘
大質量の崩壊核：
高圧Xeガス
低背景事象：
飛跡再構成による背景事象の除去
高エネルギー分解能：
・電離電子数の揺らぎが少ない
・EL過程を用いた線形増幅
—> 目標0.5%FWHM@Q値

## Slide 5: 主要なバックグラウンド
圧力容器に含まれる214Bi由来のガンマ線；2447 keV
  0νββ（2458 keV）とエネルギー差が0.4%しか違わないので、エネルギーカットでは排除できない
  Fiducial＆エネルギーカット後も年100イベント程度の混入が予想
圧力容器; ~10トン
—> 5 x 105 event/year
arXiv:1106.3630v1

## Slide 6: 飛跡による背景事象の除去
0νββとガンマ線では終端にできるblobの数が異なる
  0νββ特有の2個のblobが検出できれば、0νββとガンマ線による背景事象を 識別できる
  ディープラーニングを用いたMCデータの識別では、 背景事象数が100 event/year —> 0.8 event/yearに削減できることが示された
0νββ
γ-ray (光電吸収)
2-blobs
1-blob

## Slide 7: イオンによる飛跡再構成の意義
キセノンガス中でのドリフト時の拡散
  電離電子 ：非常に大きい
  キセノンイオン：比較的小さい
キセノンイオンから飛跡が再構成できれば、生の飛跡に近い情報を得ることができる
イオン検出のためのR&D
生の飛跡
電離電子から再構成された飛跡
イオンから再構成された飛跡
シミュレーションによる飛跡の比較

## Slide 8: イオン検出の原理
希ガスのイオン化エネルギーによって、金属ワイヤから二次電子が叩き出される（Prob. a few %）
ワイヤ周辺の電場によって加速された二次電子がXeガスに衝突してEL光を出す
この光を検出することでイオンを検出
arxiv:1703.10491
our medium!!
–HV (-1500V)
ワイヤの仕事関数が小さい必要がある
今回の測定では、仕事関数が比較的小さく扱いやすいタングステンワイヤを使用

## Slide 9: イオンのドリフト速度
Xeイオンは0.1ns程度で二量体を形成[1]
二量体のドリフト速度[2]
  μ0 = 0.8 x 10-3 m2sec-1V-1 —> v = 240 cm/sec@1atm, 300V/cm
[1]arXiv:1703.10491
[2]Elena Aprile et.al, Noble Gas Detectors(2006), WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA

## Slide 10: イオン検出のセットアップ
PMT
W-wire
φ20µm（-1500V）
214Am α source（0V）
30 mm
Cu electrode
（-1500V）
α-ray
~ 24mm
イオンのドリフト速度：240 cm/sec —> ドリフト時間：数10 msec
オシロスコープでは長時間の波形取得が可能だが、データサイズが非常に大きくなってしまう（20GB/1000event）
数10msecに及ぶイベントのデータ取得&&データ削減のため、FADCの内部clockからイベントを再構成する手法を開発

## Slide 11: 再構成された波形
ワイヤの電圧：-1500V
ワイヤの電圧：0V
パルスのタイミングを波高で重みづけ
シンチから10~30 msec遅れて発生する パルスが確認された
データサイズが20GB/1000ev（オシロでの波形取得）—> 300MB/3600evに削減
Time (ms)
Time (ms)
Time (ms)
ADC count
ADC count
# of entries
再構成された波形を重ね描きしたもの

## Slide 12: イオンのドリフト速度
コリメートしたα線を横向きに飛ばすことで、イオンがなるべく同時にワイヤに到達するようにセットアップを変更
  ドリフト距離を10 mmと20 mmに変えたときのパルスの時間差からドリフト速度を見積もる
  時間差：5msec —> ドリフト速度：250 cm/sec
  文献値の240 cm/secに近い値が得られた
  ドリフト時間が変化していることから、イオン由来の 信号である可能性が非常に高い
Note
  ドリフト時間にオフセットが 載っている原因は不明
  複数距離での測定・電場 シミュレーションによる ドリフト速度の理解が必要
5 msec
PMT
Top plate（0V）
Wire（-1500V）
α線
ドリフト距離：10mm
ドリフト距離：20mm

## Slide 13: イオンの検出効率
理想的な条件での二次電子放出数：2.4 x 103 個/event
  アルファ線のエネルギー：5.4MeV、キセノンのW値：22.1eV、理想的な二次電子の放出確率を1%として計算
  現在の測定では7 pulse/event
  検出されている信号は予想の約1/300しか検出されていない
考えられる検出効率を下げる原因
  不純物によるワイヤ表面の汚染
    二次電子の放出確率が数分の1に減少させる
    ワイヤを2000Kに加熱することで二次電子の 放出確率の改善が期待される
    ワイヤに電流を流して加熱する方法を検討中
  DAQのthresholdと解析時のthresholdで 大半の信号を落としてしまっている <— おそらく現時点での主な原因はこれ

## Slide 14: まとめと今後の展望
0νββの背景事象削減のため、ドリフト時の拡散が小さいイオンによる飛跡再構成のためのR&Dを進めている
数10msecに及ぶ長時間のデータ取得を行うため、FADCの内部クロックを用いてマルチイベントからイベントを再構成する手法を開発した
測定から得られたドリフト速度は250cm/sec
  文献値の240cm/secに近い値が得られた
  複数の距離・圧力で測定を行い、ドリフト時のイオンの挙動を詳細に調査する
検出イオン数は1イベントあたり7個
  文献から予想される数の約1/300程度しか検出されていない
  thresholdの調整、ワイヤの加熱によるコンタミの除去を行うことで、検出イオン数の向上を目指す
  また、他の金属・ワイヤ表面への半導体の蒸着を試すことで検出数の向上を目指す

## Slide 15: Back Up

## Slide 16: オシロの波形
パーシスト無限大で重ね描き
  w/oコリメータ
ワイヤの電圧：0V
ワイヤの電圧：-1500V
60 ms
60 ms
シンチ
シンチ
Signal?
60 ms
60 ms

## Slide 17: オシロの波形
パーシスト無限大で重ね描き
  w/コリメータ、ドリフト距離10 mm
ワイヤの電圧：0V
ワイヤの電圧：-1500V
60 ms
60 ms
シンチ
シンチ
!!!

## Slide 18: DAQ回路
PMT
Divider
AMP(x10)
FADC
Discri.
Discri.
Gate
ch0
ch1
ch2
Trig. in
-800V
thre. = -180mV
width = 60ms
out
out
out
veto
veto
thre. = -80mV