## Slide 1
日本物理学会秋季大会 佐賀大学 2014/09/20
す
で
の
な
中村輝石（京大理）
石山優貴、市川温子、中家剛、羽田健人、潘晟、廣瀬昌憲、南野彰宏、栁田沙緒里、関谷洋之
0νββ探索実験AXELにおける
エネルギー分解能向上のための
電場シミュレーション
中家
関谷
市川
中村
石山
南野
廣瀬
潘
栁田
羽田
Notes: Hello.
My name is Kiseki Nakamura, and I'm first year of doctor course in Kyoto University.
In Kyoto university, we promote the direction-sensitive dark matter search experiment, name "NEWAGE".
I will talk about this experiment.
And using low pressure gas, the sensitivity of dark matter is expected to be improve.
So today, I talk low pressure gas operation in detail.

## Slide 2
日本物理学会秋季大会 佐賀大学 2014/09/20
中村輝石（京大理）
石山優貴、市川温子、中家剛、羽田健人、潘晟、廣瀬昌憲、南野彰宏、栁田沙緒里、関谷洋之
0νββ探索実験AXELにおける
エネルギー分解能向上のための
電場シミュレーション
Notes: Hello.
My name is Kiseki Nakamura, and I'm first year of doctor course in Kyoto University.
In Kyoto university, we promote the direction-sensitive dark matter search experiment, name "NEWAGE".
I will talk about this experiment.
And using low pressure gas, the sensitivity of dark matter is expected to be improve.
So today, I talk low pressure gas operation in detail.

## Slide 3
日本物理学会秋季大会 佐賀大学 2014/09/20
で
の
な
中村輝石（京大理）
石山優貴、市川温子、中家剛、羽田健人、潘晟、廣瀬昌憲、南野彰宏、栁田沙緒里、関谷洋之
0νββ探索実験AXELにおける
エネルギー分解能向上のための
電場シミュレーション
す
Notes: Hello.
My name is Kiseki Nakamura, and I'm first year of doctor course in Kyoto University.
In Kyoto university, we promote the direction-sensitive dark matter search experiment, name "NEWAGE".
I will talk about this experiment.
And using low pressure gas, the sensitivity of dark matter is expected to be improve.
So today, I talk low pressure gas operation in detail.

## Slide 4: AXEL
高圧XeガスTPC for 0νββ探索
  高エネルギー分解能・・・0.5%(FWHM)@2.48MeV（半導体並）
  大質量・・・1ton（φ2×1.7m、30atm）
  BG弁別・・・ピクセル読み出し（7.5mmピッチ）
（方向に感度を持つ暗黒物質探索への応用も検討中）
A Xenon Electro Luminescence detector experiment

## Slide 5: 高エネルギー分解能
一次電子（Ionization）
  W値=21.5eV, Fano因子<0.17
  ⇒0.12%(FWHM)@2.48MeV
  測定ではガスならいけてる
二次電子（増幅過程）
  増幅ゆらぎの少ない、電場に比例したElectro Luminescence(EL)
NIMA396(1997)360
Energy Reaolution %
0
2
4
6
8
0
density [g/cm3]
1
2
3
4
100atm
Eγ=662keV
なだれ増幅
Electro Luminescence
エネルギー分解能の圧力依存性

## Slide 6: ELCC
ELCCの利点
  光検出器との場所依存がない ⇒ 高エネルギー分解能
  メッシュのたわみがない ⇒ 高エネルギー分解能
  トラッキングのボケ：小 ⇒ α線（BG）識別能力向上
  セルごとに堅い構造 ⇒ 大型化が容易
Electro Luminescence Collection Cell
一般的なEL読み出し模式図
（NEXTグループ）
ELCCの模式図
ELCCの動作実績や性能評価が必要
テフロン
MPPC
電気力線
GND電極(mesh)
Anode電極
(穴つき)
Drift電極
1セルの構造

## Slide 7: ELCCの問題点
収集率？
収集率？
セル内の電気力線ごとのEL発光量の一様性が悪いとエネルギー分解能が悪化
EL光は電場×距離に比例
⇒電場シミュレーションで確かめる
電場 [V/cm/torr]
0
1
2
3
4
5
0.00
0.25
0.50
0.75
EL光量 [photon/electron/cm/torr]
EL光量の電場依存性
テフロン
MPPC
電気力線
GND電極(mesh)
Anode電極
(穴つき)
Drift電極
Noble Gas Detectors
ISBN: 978-3-527-40597-8

## Slide 8: 電場sim：道具
3Dの有限要素法を用いる（Gmsh+Elmer）
  Gmshで3Dメッシュを生成
  Elmerで各nodeの電場とpotentialを計算
メッシュ（見せるために10倍粗くした）
0.75cm
0.75cm
2cm
0.5cm
0.4cm
0.38cm
0V
3kV
3.1kV
電場ベクトル

## Slide 9: 電場sim：計算結果
Edrift=50V/cm (Vdrift-Vanode=100V, Ldrift=2cm)
EEL=6000V/cm (Vanode=3000V, LEL=0.5cm)
電子は電気力線上を動くと仮定
EL光量は電場強度と距離に比例
x=0面での電場強度
電気力線に沿った電場強度
EL発生の閾値
(725V/cm)
EL光量に比例
(係数0.1389)
Electric field[V/cm]

## Slide 10: 電場sim：EL発光の一様性
ELCCセル内のEL光量の場所依存性（100箇所）
  一様性はよい：0.06%(RMS)
  電子の穴への収集率：100%
  非一様性は同心円状（pathが長いほど光っている）
Edrift=50V/cm (Vdrift-Vanode=100V, Ldrift=2cm)
EEL=6000V/cm (Vanode=3000V, LEL=0.5cm)
EL光量の場所依存性
EL光量
[p/e]

## Slide 11: 電場sim：電圧依存性
印加電圧依存性
  anode電場とdrift電場の比が大きいほど一様性・収集率がよい
  Operating voltageはOK
心おきなくELCCを作れる
2cm
0.5cm
0V
Vdrift
Vanode
Operating Voltage
Operating Voltage
電子の穴への収集率
EL光量の一様性
spread

## Slide 12: 4号機（作成中）
γ線662keVガンマ線を測る予定（by 大型化）
飛跡も測定予定（by マルチMPPC）
反対側には高圧対応PMT予定
7.5mmピッチ
約10cm
ハンダなし
（アウトガス対策）
Xeの回収系
10atm圧力容器
温調器
3号機まではPMT読み出しで、エネルギー分解能 18%(FWHM)@30keV（2.5MeVに換算すると2.0%）を得ている

## Slide 13: 4号機（作成中）
Anode電極の穴付近に高電場が予想される by 電場sim
Anode電極の穴をエッチング処理
旧
新（エッチング）
x=0面での電場の強さ（Zoom）
2mmφ
電極

## Slide 14: その他R&D
MPPC
  EL測定（大光量、UV(170nm)）
    試作器（ガスXe）でUV-MPPCの評価
    大光量(105~106 photons)で線形性など応答チェック
  UV-MPPC
    浜ホトとMEG実験が非常に高感度なものの開発に成功
  低バックグランド
    nEXOと一緒に浜ホトに相談
回路（64chの次は1600ch）
  T2Kで実績のあるAFTER chipを検討中
  （72*511 switched capacitor array）
IEEE Trans. Nucl. Sci. 55 3 (2008) 1744

## Slide 15: まとめ
AXEL実験
  高圧XeガスTPCによる高エネルギー分解能・大質量な0νββ探索
  独自の読み出し機構「ELCC」で高エネルギー分解能を維持
  4号機作成中
電場シミュレーションで1セルのELCCの性能を見積もる
  電子の穴への収集率：100% ・・・OK
  EL光量の場所依存性：0.06%(RMS) ・・・OK（Eres目標：0.5%）
  今後：電子の運動をいれたシミュレーション

## Slide 16: Electric Field and electron drift
@ E=1.5kV/cm, p=30 bar
Drift velocity 0.96m/ms
Possibly add H2, N2 or He to increase the drift velocity.
  It will also reduce diffusion.
  It will also reduce light yield
diffusion after 1m drift
transverse : 6mm
longitudinal : 2.7mm
● 30bar
× 20bar
○ 10 bar
MAGBOLTZ calculation

## Slide 17: Comparison of 0νββ, electron and alpha
View scales are different. Cell size is same.
0nbb
electron
alpha
Topologyより
a backgroundは良く落とせそう
g backgroundで、ちょうど2.5MeVで光電吸収したような事象は、すべて落とすことは難しい
  (コンプトン散乱等、複数の場所で電子を出すような事象は、落とせる)