## Slide 1
AXEL
高圧XeガスTPCを用いた
0νββ崩壊探索実験
京大高エネ 田中駿祐

## Slide 2: 目次
AXEL検出器の現状
大型化に向けて
飛跡解析

## Slide 3: AXEL検出器
136Xeの 0νββ探索のための 高エネルギー分解能 高圧Xeガス TPC 検出器
電離電子を、電場によって 検出面までドリフト
  3次元的な飛跡： 電子が入射する位置・時間
  エネルギー：電子の数
Xeは発生する電離電子数の 統計揺らぎが非常に小さい
  0.24%(FWHM)@2458keV
10気圧
飛跡検出
目標0.5%(FWHM)@2458keV
136Xe 10atm ~1ton
ELCC Plane (MPPC)
~300 kV
PMT
~3 m
scintillation
photons
electrons
EZ
1t 級 検出器

## Slide 4: 電離電子検出器 (ELCC)
セル状の検出器に、強い電場をかけて電離電子を収集
電子と衝突して励起されたXeが 脱励起光を発する
  Electroluminescence過程 (EL過程)
発生した光子数を、MPPCで計測

## Slide 5: ELCCの利点
EL過程
  比例増幅過程であり、ゆらぎが少ない
セル構造
  電子をセルの中心に引き込むため、位置依存性が少ない (Q値の事象に対する発生光子数の位置依存性 ~0.005%)
  強固な構造なため、大型化が容易
電気力線
電子の軌跡
発生光子数の位置依存性
S.Ban et.al. NIM A875 (2017), p185 - 192

## Slide 6: Event Display
Scintillation light
Scintillation light
EL light
MPPC波形
PMT波形
5μs

## Slide 7: エネルギー分解能
検出器が小さいため、Q値のイベントは観測できない
  2.5MeVの電子は10気圧Xe中を約30cm進む
現在は約350keVのγ線(133Ba)で測定
FWHMで0.8〜1.7% のエネルギー分解能 (外挿値)
Kα
Kβ
現在のエネルギー分解能
0.8〜1.7%(外挿値)
目標値 0.5%

## Slide 8: 大型化に向けて
容量100倍の次期検出器の開発も進めている
問題点
  ドリフト距離が伸びることによる、電圧の増加 (~50kV)
  MPPCのch数の増大 (~1000ch)
64ch・Xe約40g
φ100mm
90mm
φ~500mm
~500mm
1000ch・Xe約5kg
早期稼働へ

## Slide 9: 大型化に向けた要素開発
高電圧の印加
  コッククロフトウォルトン回路
六角形配置・セルピッチの拡大
  チャンネル数の増加を抑える
専用の読み出し回路の開発
  MPPC個別の電圧調整 & DCカップリング
ASICの開発
  低コスト & 低物質量な回路へ
コネクタの設計
キャリブレーションシステムの開発 etc…
180L容器
(Φ55×83cm)

## Slide 10: 高電圧の印加
曰く、" TPC開発は、放電との戦いである"
大型化により、印加電圧はさらに上昇
フィードスルー機構では限界がある
吉田将修士論文

## Slide 11: コッククロフト・ウォルトン回路
外部から1kV程度のAC電圧を印加し、 内部で昇圧
  10kVのDC電圧の安定出力に成功
  FPCを用いて省アウトガス化
電極を極力露出しないドリフト電場 整形機構も考案。試験を行う。
吉田将修士論文

## Slide 12: 飛跡解析
最も深刻なBGは 214Biのγ線
  0.5%FWHMを達成しても 取り除くことができない
飛跡解析によってBGを低減したい
0νββ
214Bi

## Slide 13: 飛跡解析
Deep Learningを用いての波形弁別を行い始めた
  学習用データはシミュレーションで作成
signal efficiencyを 53% とすることで、 γ線の混入率を 8% に低減可能
  1t級検出容器からのγ線を考えると、fiducial cut, energy cutなどと合わせて 36% vs 0.004%
以前開発したトラッキング アルゴリズムを上回る性能
0νββ
214Bi
output (signal_candidate)

## Slide 14: まとめ
高圧Xeガスを用いた0νββ探索実験 AXEL
  高エネルギー分解能
  飛跡解析によるBG除去
  大型化の容易さ
小型試作機での性能評価により、0.8〜1.7%FWHM(外挿値) を得た。目標値(0.5%)まであと一歩
約100倍の容量を持つ次期検出器を作成中
  CW回路などの各開発要素は完成しつつあり、 あとは次期検出器に合わせた設計や性能評価などが主
Deep Learningを用いた飛跡解析を始めた
  まだ発展途上。さらなる改良をめざす。
  弁別能力を体感するアプリも作ったので、興味があればお声がけを