## Slide 1: 課題演習A2(2012前) orthopositroniumの寿命測定
神谷 有輝
久野 拓馬
高木 裕義
宮川 大輝
宮地 真路
安井 勇気

## Slide 2: 実験の目的
QEDの検証
実験技能の習得
自然への理解を深める

## Slide 3: １．理論

## Slide 4: positroniumの基礎
★Why positronium?
★orthopositronium
spin-parallel 142.08ns(theoretical) ３γ
★parapositronium
spin-antiparallel ~100ps ２γ
Notes: PositroniumはEM forceだけなのでラグランジアンがemだけでよい近似になっているはず。よってQED検証の格好のネタ

## Slide 5: ２．実験の方法

## Slide 6: 実験原理
Notes: Na22からe+→PSがスタートパーン→シリカでPs生成→Ps崩壊でγ→NaIでγ感知 鉛板省略

## Slide 7: 実験装置１
Notes: これを暗幕で覆う。

## Slide 8: 実験装置２
Notes: ちょっと引いたアングルから

## Slide 9: 実験パターン
A：減圧・焼く
B：減圧・焼かない
C：常圧・焼く
D：減圧・シリカなし
（減圧～１００ｈPa）
Notes: シリカの状態で場合分け

## Slide 10: 回路図
in
out
Notes: スタートのピストルとゴールテープ 各々の道筋 discriの説明 delayとgateの意味は今からやる

## Slide 11: 信号の概略
P.S.
NaI
coin.
lifetime
Delay1
TDC5
Gate1
Notes: にこちゃんマークと点線だけ見てください

## Slide 12: ３．実験の準備

## Slide 13: ①Gate1
Gate1の幅～824ns>>140ns
IN

## Slide 14: ②Delay1
NaI～105ns delay P.S.～840ns delay
IN

## Slide 15: ③Gate2 & delay2
Gate2の幅～1600ns
IN

## Slide 16: ADCの値
④Negative high voltage (HV/ハイボル)
Notes: 511keVに対するADCの値が大体同じになるようにした。 NaI2と3については次page

## Slide 17: 散って逝ったシンチレータたち
NaI3について
NaI2について
count
count
energy
energy
Notes: おわかりいただけただろうか・・・
NaI2はcalibrationのたびに違う値を返した 次pageにもその傾向が
NaI3は、①配置のせいで、源からdirectのγの影響を強く受け、かつdirectγのにを選択的に取り除けなかった。まさかこんなにγが激しいとは。 ②TQ補正で寿命伸びるはずが短くなった ③・・・
がんまがはいるとじゅみょうがのびる なぜ

## Slide 18: ⑤ADC calibration
Energy=a×(ADCの出力)+b
NaI1 2 3 の順
Notes: 本実験の511keVとpedestalの2点を取った ∵Na22以外のCo、Csはなぜか測定のたびに大きくADC出力がずれたから
ADC2 i.e. NaI2が異常なことがわかる

## Slide 19: ⑥TDC calibration
Time[ns]=c×(TDC出力)+d
NaI1 2 3 P.S.の順
Notes: cとdを求める作業 ゴールの時間を遅らせる→遅らせた時間をオシロで→その時のTDC出力 これを１４回ほど
寿命を与えるのはTDC5

## Slide 20: 念のためのdata

## Slide 21: ４．実験の結果と補正

## Slide 22: 補正前のデータ１
time
count
Notes: 横は大体decay timeにあわせてある
補正前の寿命：82.0675±2.66608 ns
これから TQ補正 pick-off補正 pick-off補正の誤差補正 をする

## Slide 23: 補正前のデータ２
energy
time

## Slide 24: ①T-Q correction１ -method-
T
L
h
０
Notes: シグナルを3角形に近似 仮定：ｗ１はどの信号も同じ
TDCが測るのはO～－V0でのt なる時間差である。したがって、三角形の左端とOが一致するようなシグナルはTDCの値がTそのものになる。
↓
p-Psとdirect γ線を見ればTが直接得られるだろう

## Slide 25: ①TQ correction２ -fitting-
Fitting：150-1200keV
energy
time
Notes: abcの決定NaI1は150keV～1200keVをとった
しかし、o-Psの分布する低エネルギーでするべきだった。

## Slide 26: ①TQ correction３ -result-
count
time
Notes: この時点でfittingエラーでかい。
幅広すぎるエネルギー領域からとってしまったからか。やはりo-Psの分布する低エネルギー帯でabcを求めるべきだったか。
NaI3の寿命が延びてしまった。謎。

## Slide 27: ②Pick-off correction -intro.-
Ⅰ.スピン交換反応
Ⅱ.崩壊前対消滅
}
＝pick-off反応
Notes: ①周りの原子などとスピンを交換 o-Ps→p-Ps→２γ 511keVずつ
②p-Ps→511keV
③原子に衝突→２γ 511keVずつ
いずれもオルソより短くdecay
しかもコンプトンで511keV以下に万遍なく分布→寿命が短くなっちゃう
TQcorrのようにすべてのdataをずすのではなくfitting関数の関数形を変える

## Slide 28: ②Pick-off correction –method 1-
：event数/unit time (440keV<E<600keV)
： 〃 (0keV<E<440keV)
：Psがpick-offでdecayする確率/unit time
： 〃 orthoで 〃
}
}
赤：実験から読み取れる 青：寿命得るため欲しい
Notes: ピックオフを含まない寿命τ3γを得るための式（実験見たまんま得られる寿命はτtot=(1/τpick+1/τ3γ)^(-1) ）
導出割愛 （あるいはどこからもってきた？）
p,q,rがほしいのでフィッティング
ΓpickとΓ3γの比だけわかっても意味ないんちゃうんと思うかもしれんが次ページ

## Slide 29: ②Pick-off correction -method 2-
比さえわかれば寿命が分かるequation
：count

## Slide 30: ②Pick-off correction -fitting-
Ⅰ. Thresholdで切ったeventを
外挿しよう！
Ⅱ. Backgroundを除こう！
Ⅲ. 純粋なを得よう！
Notes: 高木、神谷

## Slide 31: ②Pick-off correction -result-
t
Notes: 誤差も考えたらpqrのフィッティングで得られた値はこれ
pqrは各区間で得られたものを相加平均

## Slide 32: 念のためのdata1

## Slide 33: 念のためのdata2

## Slide 34: 念のためのdata3

## Slide 35: 念のためのdata4

## Slide 36: 念のための式

## Slide 37: ５．結論と考察

## Slide 38: Lifetime of orthopositronium
114.67±6.00[ns]
～１００ｈPa（減圧） 焼いたシリカ (理論値142.08ns)
(after TQ corr.)
after pick-off corr.
Notes: 短すぎる→ピックオフ・化学反応etc.
誤差が大きすぎる→TQ補正で幅広いエネルギー帯を取ったのでフィッティングエラーが大きくなった

## Slide 39: 仮説：実はPsの生成場所って・・・
主にプラスチックシンチレータなんじゃないか
Notes: Pick-off rateの飛びによる。
∵実験によるとDecayが遅いとrateが高まる
シンチで生成して容器までにdecay→rate小 decay早
シンチで生成して容器内でdecay→rate大 decay遅
と考えると説明つく
けど容器までにdecayした奴らはほとんど遮蔽されるんじゃないの？

## Slide 40: Pick-off rateの飛び

## Slide 41: 対照実験
A：減圧・焼く
B：減圧・焼かない
C：常圧・焼く
D：減圧・シリカなし
水の化学反応
気圧変化
シリカの有無
(ns)
Notes: Pick-off補正はしていない。どれだけpick-offされるかの実験だから。
AとDを比べると、シリカのあるAの方がpick-offで寿命短くなるはず
→誤差の範囲で一致 とみるか pick-offの影響は実はそんなに大きくない とみるか・・・
ついでに水と気圧の実験も見よう

## Slide 42: シリカ、お前は一体・・・
Notes: 容器内の環境・容器の有無はカウント数に影響小？

## Slide 43: ６．改善点

## Slide 44: 1.Threshold以下の外挿に際して
①Thresholdを低くする
②HVを上げる
③Ampの使用
Notes: ①1300Vがphotomul.の限界 ②div→thrからamp→thrへ(BGに注意)

## Slide 45: 2.Backgroundの取扱
①鉛板の形
②NaI 2個分のcoincidence
③時間差の大きいcoincidence
Notes: ①もうちょっといろんな形があったらよかった
②o-Psは3γなので （p-Psも２γだけどね）
③非常に遅い時間に入ってきたもの＝BGとみなして全体からその分引く（その際③は遅崩壊o-Psも引いてしまう危険をも減らす）
けど反応のレートが上がったら1gateで2個はいってくるかもね。

## Slide 46: 3.補正方法
①より正確な
pick-off 補正法の確立
②化学反応の影響

## Slide 47: 4.NaIの立体配置
①線源から直のγ線をcut
②P.S.とシリカ容器を接近
Notes: ①NaI3の失敗 対照的な形に置くのもいいかも
②仮説が正しければ近いほうがいい （散乱されたdirect γに注意

## Slide 48: 5.実験の安全性
①放射線教育
②線源の保管場所
③鉛用革手袋
Notes: ①体への被害
②中家さんの首がとぶ
③はよ言えや

## Slide 49: 参考文献
２ちゃんねる
けいおん！
人類は衰退しました
ソードアート・オンライン