## Slide 1: オルソポジトロニウムの寿命測定によるQED の実験的検証
課題演習Ａ２
池田敦俊 酒井勝太 田嶋竣介
寺澤大樹 平本綾美 藤井知暁

## Slide 2: はじめに
・実験目的

## Slide 3: 実験目的
電子と陽電子の対消滅は、QED の検証に用いることのできる素粒子反応のひとつである。
この実験では、NaI シンチレータとプラスチックシンチレータを用いてオルソポジトロニウムの寿命を求めることを目的とした。

## Slide 4: ポジトロニウムの寿命の理論値

## Slide 5: ポジトロニウムとは？
電子と陽電子が電気的な相互作用により束縛状態を作り対になったものである
この対には反対称スピン函数と対称スピン函数のものがあり、それぞれ一重項と三重項をなす
パラポジトロニウム・・・一重項
オルソポジトロニウム・・・三重項

## Slide 6: 場の理論
古典場の展開
電気的相互作用のラグランジアン
荷電共役変換

## Slide 7: ポジトロニウムの崩壊
ファインマンダイアグラム

## Slide 8: 寿命の計算
計算方法

## Slide 9: 理論値
p-Psの崩壊確率は
であり、寿命は1.2516×10-4μsとなる。
であり、寿命は1.4208×10-1μsとなる。
o-Psの崩壊確率は

## Slide 10: 実験の原理・方法

## Slide 11: 用意するもの
22Na
プラスチックシンチレータ
シリカパウダー
NaIシンチレータ

## Slide 12
Na
22
プラスチックシンチレータ
シリカパウダー
NaIシンチレータ
e+が放出
される
e+

## Slide 13
Na
22
プラスチックシンチレータ
シリカパウダー
NaIシンチレータ
e+が放出
される
プラスチック
シンチレータ
を通過
e+

## Slide 14
Na
22
プラスチックシンチレータ
シリカパウダー
NaIシンチレータ
e+が放出
される
プラスチック
シンチレータ
を通過
ポジトロニウム
を形成
e+
e+

## Slide 15
Na
22
プラスチックシンチレータ
シリカパウダー
NaIシンチレータ
e+が放出
される
プラスチック
シンチレータ
を通過
ポジトロニウム
を形成
e+
e+
γ線を検出
γ

## Slide 16
e+がプラスチックシンチレータを通過した時刻をポジトロニウムが形成された時刻とみなし、プラスチックシンチレータの信号とNaIシンチレータの信号の間隔を測定した。

## Slide 17
e+がプラスチックシンチレータを通過した時刻をポジトロニウムが形成された時刻とみなし、プラスチックシンチレータの信号とNaIシンチレータの信号の間隔を測定した。
オルソからパラへの転換を抑えるため、シリカパウダーを熱して水分を飛ばし、パウダーの容器を真空にして実験した。

## Slide 18
e+がプラスチックシンチレータを通過した時刻をポジトロニウムが形成された時刻とみなし、プラスチックシンチレータの信号とNaIシンチレータの信号の間隔を測定した。
オルソからパラへの転換を抑えるため、シリカパウダーを熱して水分を飛ばし、パウダーの容器を真空にして実験した。
光によるプラスチックシンチレータへの影響を抑えるため、装置全体を黒いビニルシートでくるんで遮光した。

## Slide 19
実際にはNaIシンチレータを3個用いてシリカパウダーを取り囲んだ。
Naから出るγ線を遮るため、鉛板を用いた。
Na
22
プラスチック
シンチレータ
シリカパウダー
NaIシンチレータ

## Slide 20
測定に用いた回路

## Slide 21
信号の概要

## Slide 22: 真空中のデータ解析
１．Calibration
２．TQ補正
３．pick-off補正

## Slide 23: ADCのcalibration
真空中でのデータをもとにデータを解析する。
まず、ADCの生データを記載する。

## Slide 24: 図１：ADCの生データ
横軸がchannel、縦軸がevent数である。
横軸の4095ch付近に1274keVのピークが来るようにHVを調節してある。
calibrationは511keVとペデスタルの二点で行った。それぞれの値は次の通りである。

## Slide 25
ADCとエネルギーの値の関係

## Slide 26: この値を用いてcalibrationすると、以下の式が得られた。
Energy[keV]=0.3469(ADC1-195)
Energy[keV]=0.3307(ADC2-116)
Energy[kev]=0.3549(ADC4-147)
calibration後のグラフは次のようになった。

## Slide 27: 図２：calibration後のグラフ
横軸はkeVである。
次に、TDCのcalibrationを行った。

## Slide 28: TDCのcalibration
こちらもまず生データを記載する。今回の
寿命測定ではTDC4の値のみ必要なので、
calibrationはTDC4についてのみ行った。

## Slide 29: 図３：TDCの生データ

## Slide 30: 回路に組み込んでおいたfixed delayとTDCの値を対応させ、 calibrationを行った。
fixed delayとTDC4

## Slide 31: calibrationの結果以下の式が得られた
Time[ns]=0.251×TDC4-12.1
これを用いてTDC4をcalibrationし、940nsからその値を引いたのが次のグラフである。
また今回TDC1,2,3は定値を返すはずなので、それぞれ394≦TDC1≦395、394≦TDC2≦395、387≦TDC3≦389の値のみ用いた。

## Slide 32: 図４： calibration後のTDC4

## Slide 33: ペデスタルの扱い
ADCの生データを見ると、ADC２とADC3にペデスタルと思われるピークが複数確認できた。ペデスタルの移動と時間の相関などを調べた結果、今回はペデスタルのピークのmeanをペデスタルの固定値として扱うことにした。その詳しい経緯は後に考察にて行う。

## Slide 34: 真空中のデータ解析
Calibration
２．TQ補正
３．pick-off補正

## Slide 35
TQ補正
信号は大きさによって、スレッショルドを超える
までの遅延時間が異なる。

## Slide 36
TQ補正の必要性
全体で、一見して50nsほどのずれが見られる。

## Slide 38
ΔT + p3 = p0 /(Energy – p1 )p2 + p3
補正関数の作成

## Slide 40
p0 p1 p2 p3
NaI1 4.948×106 -196.3 2.144 40.07
NaI3 1.493×107 -156.6 2.405 40.26
NaI4 4.953×106 -165.0 2.197 40.79
fitting結果

## Slide 41
TQ補正後のEnergy-Time分布

## Slide 43
( )
TQ補正後の寿命
count = p0 exp + p2
Time
p1
p1 を寿命τorthoとみなす。
0keV ~ 550keV , 100ns ~ 900ns

## Slide 44
寿命fiting

## Slide 46
fitting結果
p0 p1 p2
NaI1 896.0 132.1 101.1
NaI3 783.3 130.5 600.3
NaI4 904.8 130.3 71.2
寿命

## Slide 47: 真空中のデータ解析
１．Calibration
２．TQ補正
３．pick-off補正

## Slide 48
pick-off補正
pick-off反応: o-Psが周囲の物質とスピン交換
してp-Psとして崩壊したり、o-Psの陽電子が
周囲の電子と対消滅を起こす反応の総称。
実験で見られる崩壊率は
Γobs= Γortho + Γpick-off

## Slide 49
補正関数の作成
まず寿命fittingの関数は、
f(t) := Γpick-off (t) / Γortho
= N0 (Γortho+ Γpick-off (t))
× exp( ∫ dt(1 + f(t)))
dN
dt
τortho
1

## Slide 50
ΔN
ΔN
f(t) = =
Γ
Γ
pick-off
ortho
pick-off
ortho
(ΔN : 各時刻、各過程の崩壊数)
補正関数の作成

## Slide 51
この時刻のスペクトルを、
各時刻のスペクトルと511keV
ピークが重なるようにスケーリ
ングしたものをpick-off反応の
スペクトルとみなす。
o-Psの崩壊とpick-off反応による崩壊がみられる。
511keVピークはpick-off反応のもの。
補正関数の作成
Notes: .

## Slide 52
total ΔN
pick-off
total ΔN
ortho
補正関数の作成

## Slide 53
200nsから850nsまで50nsごとに、
f(t)の値を調べfittingした。
取り出すデータは、
40ns付近のpick-off反応の雛形 : 前後5ns
調べる時刻のスペクトル : 前後50ns
補正関数の作成

## Slide 54
補正関数のfitting
f(t) = p0 exp ( ) + p2
P1
t
補正関数の作成

## Slide 55
fitting結果と補正関数
NaI1

## Slide 56
NaI3
fitting結果と補正関数

## Slide 57
NaI4
fitting結果と補正関数

## Slide 58
pick-off補正後の寿命fitting
fitting関数形
0keV ~ 550keV , 100ns ~ 900ns
p0 (1 + f(t)) exp ( ∫ dt(1 + f(t))) + p2
p1
1

## Slide 59
寿命fitting

## Slide 60
寿命fitting

## Slide 61
寿命fitting

## Slide 62
fitting結果
p0 p1 p2
NaI1 533.5 140.2 123.3
NaI3 329.7 171.2 77.79
NaI4 425.0 149.4 95.43
寿命

## Slide 63
結果
o-Psの寿命の測定値は、
NaI1 : 140.2 ns
NaI3 : 171.2 ns
NaI4 : 149.4 ns

## Slide 64: 考察
１．誤差の評価
２．ペデスタルの問題

## Slide 65: 誤差の評価
測定、解析の際に生じたさまざまな誤差が寿命
にどの程度影響するか評価する

## Slide 66: 寿命に影響を与える誤差として以下の３点を 考える
TDC4のcalibration関数の誤差
TQ補正関数の誤差
Pick-off補正関数の誤差
誤差の評価

## Slide 67: TDC4のcalibration関数の誤差
calibration関数の式
Time[ns] = (0.251±0.000184)TDC4+(−12.1±0.4751)
寿命に百分の数%の誤差
傾きに0.07%の誤差
TDC4のcalibration関数の誤差は寿命に直接
影響する

## Slide 68: TQ補正関数の誤差
TQ補正関数のfittingのparameterには誤差がある
parameterの誤差をもとに、誤差伝搬の式を用いて補正関数の誤差を求め、その誤差を含めて補正を行い寿命を求める
TQ補正関数

## Slide 69: TQ補正関数の誤差
誤差を含めた時の寿命

## Slide 70: pick-off補正関数の誤差
pick-off補正関数についてもTQ補正関数と同様にして寿命を求める
pick-off補正関数

## Slide 71: 誤差を含めた時の寿命
pick-off補正関数の誤差

## Slide 72: 寿命の誤差
今まではそれぞれ一つの誤差しか考慮していなかったTQ補正とpick-off補正の両方の誤差を考慮して寿命を求める
誤差を含めたTQ補正を行った後、pick-off補正も誤差を含めて行う

## Slide 73: 寿命の誤差
誤差を含めた時の誤差の最大値および最小値
最尤値

## Slide 74: 考察
１．誤差の評価
２．ペデスタルの問題

## Slide 75: ペデスタルの問題
ADC2とADC4に観測された複数のペデスタルのピークについて考察する
ADCの測定結果(横軸:ch,縦軸:event)
ADC2
ADC4
ADC1
ADC2とADC4にはペデスタルのピークに分裂がみられる

## Slide 76: ペデスタルの問題
ペデスタルの時間変化を調べた
ピークの分裂は突発的に起こっている
時間帯による変化は見られない
ペデスタルの時間変化(横軸:entry,縦軸:ch)

## Slide 77: ペデスタルの問題
ADC2とADC4の相関性を調べた
ADC2とADC4には比例関係がある
ADC2とADC4でペデスタルの
ピークが複数観測される原因
は同一のものである可能性が
高い
ADC2とADC4の関係性
(横軸:ADC2のch,縦軸:ADC4のch)

## Slide 78: ペデスタルの問題
ADC1にNaI2、ADC2にNaI1、ADC4にNaI4を接続しなおして再度約１時間２０分測定した。
ADC2ではピークの分裂が観測
されずADC1で観測された

## Slide 79: ペデスタルの問題
ADCが原因ではない
短時間の測定でもピークの分裂が観測されたため、昼夜の温度変化のような長期的な変化が原因ではない
以下の２つのことが分かる

## Slide 80: おわりに

## Slide 81: 今回の実験について
前回までの実験からNaI を新たに１つ増やし、３つ用いて測定を行った。その結果、前回までより少ない時間で測定を行うことができた。とても有意義な試みであったと思う。
前回の実験で見られたTDC4 の700(ns) あたりのピークは観測されなかった。謎は深まるばかりである。

## Slide 82: ＥＮＤ