## Slide 1: オルソポジトロニウムの寿命の測定
課題演習Ａ２ 2015年前期
伊藤 後藤 杉浦 平泉 八神

## Slide 3
第１章 はじめに

## Slide 4: 実験目的
NaIシンチレータとプラスチックシンチレータを用いてオルソポジトロニウムの寿命を求めること。
また得られた寿命とQEDによる理論値とを比較、検討した。

## Slide 5: 第２章 実験方法

## Slide 6: セットアップ
実験に用いたもの
Na22
e+の線源として用いた
シリカパウダー （SiO2 )
Naから放射されたe+ をPsに変える
プラスチックシンチレータ（P.S.)
e+の通過を感知する
NaI シンチレータ
γ線を測定する
鉛（e+ が通るための穴が開いている）
遮蔽用（コンプトン散乱等を防ぐ）
※P.Sの故障を防ぐため全体を暗幕で覆っ た
e+
▲セットアップ概略図

## Slide 7: 実際のsetup
NaIシンチレーター
SiO 2
プラスチックシンチレーター
Na22

## Slide 8: 実験内容
Naがβ＋崩壊しe+ を放出する
➡︎P.S.がe+ の通過を感知する
➡︎SiO2 に入り、Psに変わる
➡︎Psが崩壊しγ線を放出しNaIが感知する
o-Psの寿命
⇒Ps が感知してから、NaIが感知 するまでの時間
e+
Ps
γ
γ
▲セットアップ概略図

## Slide 9: 実験回路
TDCのstart→ NaIとP.S.のcoincidence
TDCのstop→ 各シンチレータのdelay
（TDC1〜3はNaI1〜3,TDC4はP.S.）

## Slide 10: 信号の概略図
▲信号の概略図
TDC1,2,3=各NaIのdelay
TDC4=P.S.のdelay ー 崩壊時間

## Slide 11
Thresholdの値はNaIは10.0mv、P.S.は15.6mvに設定した。
Vetoに関しては、適宜使用することを検討していたが、問題が無かったため使用しなかった。
511kevのピークを合わせるためにHVの値を調節した。（次スライド参照）
P.S. の gainは1528mvとした

## Slide 12: Gain合わせ
 | HV(mv) | オシロ(mv)
NaI 1 | 1200 | 76
NaI 2 | 1212 | 46
NaI 3 | 1209 | 150
 | HV(mv) | オシロ(mv)
NaI1 | 1203 | 60
NaI2 | 1300 | 60
NaI3 | 1099 | 60

## Slide 13: 実際の回路

## Slide 14
第二章 ポジトロニウムとは

## Slide 15: ポジトロニウムとは？
電子と、その反物質である陽電子が電磁相互作用により束縛状態を作り，対になったもの。
・パラポジトロニウム・・・一重項
・オルソポジトロニウム・・・三重項
崩壊する際にパラポジトロニウムは511keVのγ線を２本,オルソポジトロニウムは511keV以下の連続スペクトルのγ線を３本放出する。

## Slide 16: ポジトロニウムの寿命の論理値
ポジトロニウムの寿命の論理値は、
パラポジトロニウム・・・0.125ns
オルソポジトロニウム・・・142.08ns
となっている。比をとると、

## Slide 17
第４章 データ解析

## Slide 18: ADC Calibration
ADC ：入力信号の面積（電圧）に対応した整数値 （0〜4095)を返す
→ADCの値とγ線エネルギーの関係が知りたい
「 γ線エネルギー（kev)＝a×（ADCの値）+b 」
として、a,bを求める

## Slide 19: ADC Calibration
図５：ADCの生データ

## Slide 20: ADC Calibration
 | 0KeV | 511KeV
ADC1 | 170.0 | 763.7
ADC2 | 199.3 | 742.4
表３ ADCの値とエネルギーの関係
得られた関係式E1(KeV)=0.86×(ADC1－170.0)
E2(KeV)=0.94×(ADC2－199.3)

## Slide 21: ADC Calibration
図６ ADC Calibration後のグラフ

## Slide 22: TDC Calibration
TDC : startからstopまでにかかった時間に応じ て整数値(0〜4095)を返す
→TDC4の値と時間の関係が知りたい
「 Time(ns) ＝ a×（TDCの値） + b 」
して、a,bを求める
Delayを用いる。

## Slide 23: TDC Calibration
表４ TDCの値と時間の関係
Delay(ns) | TDC4
236 | 989
478 | 714
714 | 2871
952 | 3814

## Slide 24: TDC Calibration
得られた式
Time(ns)=(4095－TDC)×0.253－13

## Slide 25: TDC Calibration
図８ TDCの生データ

## Slide 26: TDC Calibration
図９ TDC Calibration後のグラフ

## Slide 27: TQ 補正
信号の大きさによってthresholdを超えるまでにかかる時間が異なる。これを補正する。
図10 NaIからの信号の概略図

## Slide 28: TQ補正関数の作成
ΔT(E)=
→ΔT(E)=
図１１ TQ補正の概念図

## Slide 29: TQ補正前の二次元ヒストグラム

## Slide 30: TQ補正の結果
Parameter | NaI1 | NaI2
 | 1.113×1 | 3.808×1
 | -3.494× | -2.842×1
 | 3.391 | 3.699
 | 109.9 | 116.1
Parameter | NaI1 | NaI2
 | 3.391 | 3.699
 | 109.9 | 116.1

## Slide 31: TQ補正後の二次元ヒストグラム

## Slide 32: TQ補正後の寿命の計算
TQ補正によって正しいTimeがわかったので、データから寿命を求める。以下の式においてp[1]が寿命(ns)。
＋

## Slide 33: TQ補正後の寿命
図１４ NaI1 図１５ NaI2

## Slide 34: TQ補正後のLifetime-fitting
NaI | 寿命(ns)
NaI1 | 88.696.97
NaI2 | 89.848.02
NaI | 寿命(ns)
NaI1 | 
NaI2 | 

## Slide 35: 第5章 考察

## Slide 36: NaI3 のデータについて
ペデスタルについて

## Slide 37
NaI3 のエネルギーに対する ADC-calibration
を行った際に、エネルギーが 0 の点に対応し
ているADC-count の分布が分裂していたため
に上手く calibration を行うことができなかった
ため、NaI3 で採ったデータは不適切なもので
あると判断をして寿命の計算をすることには
用いなかった。

## Slide 38: TQ補正関数の誤差
FittingしたTQ補正関数のparameter（p0,p1,p2）には誤差がある。
その補正関数の誤差を、誤差伝搬の式を用いて
求め、その誤差を含めて補正を行い新たに寿命
を求める。

## Slide 39
 | ΔT[ns] | ΔT+δΔT[ns] | ΔT-δΔT[]ns
NaI1 | 88.7±6.9 | 94.0±7.8 | 73.8±4.7
NaI2 | 89.8±8.0 | 91.3±10.3 | 89.9±9.7
この式を用いて、実際に求めた寿命は以下のようになった。

## Slide 40
よって、この誤差として最大のものをとると以下のように TQ 補正による寿命の誤差 σTQ が求められた。
 | NaI1 | NaI2
σTQ[ns] | 7.8 | 10.8

## Slide 41: Fittingによる誤差
最後に寿命を出すためにfittingする際にも誤差が生じる。
fittingの際の誤差σfitting
とすると、
実際の誤差は
以下のようになった。
 | NaI1 | NaI2
σfitting[ns] | 6.97 | 10.0

## Slide 42
以上の2つの誤差を考慮した統計誤差は、
以下の式で求められる。
求めた結果は以下のように なった。
 | NaI1 | NaI2
σ[ns] | 11.8 | 14.4