## Slide 1: 光速の測定
Ａ班： 岩下 大脇
瀬尾 瀬戸口
辻川 富野
福田
教員：南野 ＴＡ：岡崎

## Slide 2: はじめに
実験目的：光速をより正確に測定する
実験原理：光の進む距離と時間を測定し
その関係から速度を求める
光源
検出器
距離：Ｌ 時間：ｔ

## Slide 3: 実験方法
従来のやり方
・フィゾー
時間測定器：歯車 検出器：目

## Slide 4: 実験方法
従来のやり方
・フーコー
時間測定器：回転鏡 検出器：目

## Slide 5: 実験方法
今回のやり方
光源：ＬＥＤ
時間測定機：オシロスコープ
検出器：ＭＰＰＣ
(Multi-Pixel Photon Counter)
ＬＥＤ
ＭＰＰＣ

## Slide 6: ②実験の原理
・LEDとは
→半導体のpn接合にｐ→ｎ方向に電流を流して電子をエネルギーの低い準位に遷移させる。
エネルギーバンドギャップ
価電子帯
金属
Si
導電帯
絶縁体・真性半導体

## Slide 7: 真性半導体に不純物（Ⅴ,Ⅲ族）を入れると
P+
Si
Si
B-
n型半導体
P型半導体

## Slide 8: p型とn型をつなげると
空乏層
p型
n型

## Slide 9: p型→n型に電流を流すと
p型
n型
hν

## Slide 10: 実験道具一覧
①クロックジェネレーター
②MPPC（光検出器）
③LED
④LEDドライバー
⑤オシロスコープ
⑥Flash ADC
⑦LEDドライバー用電源
⑧長い定規
⑨各種ケーブル（導線）
⑩FANIN/OUT（LINEAR）
⑪遮光用の板やビニールシート

## Slide 11: ・NIMモジュール
・アメリカの原子力委員会が制定した規格
・いくつかの単一機能の装置を電源電圧や接続方式、寸法を規格化してNIMビンに装着
・Clock Generatorはこの一つ

## Slide 12: ①クロックジェネレーター
・一定周期の０１（ON OFF）信号を複数の機械に送
信できる。今回の実験ではFｌａｓh ADCに対し、
-800mVのNIM信号を送り、Flash ADCにLEDが光る
タイミングを知らせた。また、LEDには、+5VのTTL信号を送信した。ともに５ｋHzで使用した。

## Slide 13: ②MPPC（光検出器）
・LEDとは逆の原理を利用して光を吸収する
ことで、電圧を発生させる。一個当たりの光子から発生する電圧は決まっているので、電圧からＭＰＰＣに届いた光子数を測定することが出来る。
今回の実験では、その電圧の起こりとFlash ADCに送られたＮＩＭ信号から、ＬＥＤからＭＰＰＣに到達するまでの時間の計測に用いた。

## Slide 14: ノイズ
・ダークカウント
電子は光だけでなく室温程度の熱によっても励起される。したがって熱電子もアバランシェ増幅を起こし、カウントしてしまう。この影響は光子数が少ないほど大きい。
・クロストーク
MPPC中のあるAPDピクセルで励起した電子がトリガーとしてガイガー放電が生じ、光子が二次的に発生することで近くのピクセルでアバランシェ増幅が起きる。
・アフターパルス
ガイガー放電中増幅された電子の一部が格子欠陥にトラップされ、メイン信号から遅れてトリガーになる。

## Slide 15: フラッシュADC
・1981年に開発されたVMEモジュールの一つで入力電圧と基準電圧を比較器で同時に比較し、比較結果をエンコーダでデジタル信号に変換
・クロック周期が500MHzなので2nsごとに電圧値をサンプリングして波形を記録

## Slide 16: その他
偏光フィルタ
オシロスコープ
Tektronix TDS 2004C
LEDドライバー

## Slide 17: ③使用器具・配線
Clock Generator
NIM信号
TRIGGER IN
Ch0
NIM信号
LED DRIVER
LED
MPPC
フラッシュADC
可変
光量調節に使用
定電圧源

## Slide 18: ③使用器具・配線
Clock Generator
NIM信号
TRIGGER IN
Ch0
TTL信号
LED
MPPC
フラッシュADC
可変
光量調節に使用

## Slide 19: ※注意点※
MPPCは繊細なため蛍光灯のもとで起動させると、光の量が大きすぎてくるってしまうため、起動する際はしっかり遮光されているか確認する。
クロックジェネレーターを起動する前に必ず、ファンを起動する。

## Slide 20
実験の様子

## Slide 21: 遮光の様子
・MPPC
・LED

## Slide 22: データ取得方法

## Slide 23: ・実験方法 方針…基準となる地点からそれぞれの地点までの距離を測定する。そして、その距離を光が進むのに必要とした時間を測定する。
L2 L3 L4 L5
LED
MPPC
Clock Generator
Flash ADC
測定点 | L2 | L3 | L4 | L５
L2からの距離（mm） | 0.00 | 200.6 | 359.9 | 601.0
Linear Fan in/out

## Slide 24: ・LEDの光量について
今回の実験で用いたMPPCのアンプは、電圧の振幅が１Vより大きい信号を計測できない。だから、１V以下の信号を受け取っているときは左の図のように出力して、１V以上の信号を受け取ると右の図のように出力してしまう。つまり、光量が多すぎると右の図のような信号をMPPCは出力する。
１V
１V
時間
時間

## Slide 25
しかし、LEDから発せられる光を正しく測定するために光量を少なくすると、ノイズの影響（主に暗電流）が大きくなってMPPCの出力する信号が安定しなくなる。結果としてデータの信頼度が下がる可能性がある。
光量の調節は、LEDとMPPCの間にフィルターを置くことで行った。
光量はやや多めに調節することで、MPPCからFlash ADCへの入力信号を安定させた。（→解析の時に、波形がきれいではないものは除いた。）
また、外部からの光の影響を少なくするために、実験装置全体をブラックシートで覆った。

## Slide 26: ・Flash ADCの分解能について
今回の実験で用いたFlash ADCは入力信号を2nsに一回記録する。
しかし、本実験では、ある方法を用いて、擬似的にMPPCからの入力信号を1nsに一回記録しようと試みた。（つまり、データを細かくとって、精度の向上を目指した。）
その方法とは…
まず、MPPCからの一つの入力信号を二つに増やす。そして、それぞれの信号を二つのケーブルを用いて、Flash ADCに別々に入力する。このとき、一方のケーブルの長さをもう一方より20㎝だけ長くする。(これによって、Flash ADCに入力される二つの信号のうちの片方は、もう一方に対して、1ns遅れてFlash ADCに入力される。二つの信号を同じタイミングで記録すれば、MPPCからの信号を1ns毎に記録したことと同じ結果が得られる。)

## Slide 27: 解析
Root (CERNが提供している解析ソフト)を
使用して解析を行う。

## Slide 28: 時間の決め方
・以下のように、ピーク、off set, Vを決める。
このピークとoff setの間の点に対して、一次関数をフィットさせる。
・また、その一次関数のvoltageが{（ピーク）＋（offset）}/2＋offset(=V)となる時間をhalf Tとする。
V
Voltage(Flash ADC count)
V

## Slide 29: Half Tとエントリー
Half Tのヒストグラムを描いて、そのヒストグラムにガウス関数をfitさせてmeanを求める。
ただし,Vが６０〜８０のイベントをメインとした。
meanと距離の関係は以下の表
 | L2 | L3 | L4 | L5
T=(Half Tのmean)(ns) | ４２９．４ | ４２９．６ | ４３０．６ | ４３１．３
誤差（ns） | ０．０５５ | ０．０５６ | ０．０７４ | ０．１６０
L2からの距離（mm） | ０ | ２００．６ | ３５９．９ | ６０１．０

## Slide 30
この表を横軸が距離、縦軸が時間のグラフに対し、誤差も含め描写し、一次関数をフィットさせると、そのグラフの傾きの逆数が光速となる。
よって今回の光速は・・・
距離/時間
ns
mm

## Slide 31: 各Voltageにおける光速の計算結果
他のvoltageの範囲で光速を計算した結果が、以上である。
range | 光速（１０８m/s） | 誤差（１０８m/s）
６０〜７０ | ２.３３ | ０.１６７
７０〜８０ | ３.５８ | ０.３６０
６０〜８０ | ２.７８ | ０.１６０
４０〜７０ | ２.２４ | ０.０９５９
４０〜８０ | ２.３５ | ０.０９８０